Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: №146 от 22 апреля 2011 года Заказчик: Администрация Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАРНОГРАДСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Раздел 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Директор

ООО «НПО «ЮРГЦ»	 							Ю.Н. Трухачёв

Главный

архитектор проекта								Е.Ю. Батунова

Ростов-на-Дону

2011г.

Содержание.

Введение.	3

Методические основы территориального планирования МО «Зерноградское городское поселение».	11

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.	15

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	16

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.	19

1.	В части учёта интересов Российской Федерации, Ростовской области при осуществлении градостроительной деятельности и развитие на территории Зерноградского городского поселения объектов субъекта федерации.	19

2.	В части оптимизации административного деления территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение»:	20

3.	В части развития экономики:	20

4.	В части оптимизации землепользования:	22

5.	В части развития жилищного строительства:	23

6.	В части развития сферы обслуживания:	25

7.	В части установления и развития зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия:	32

8.	В части охраны историко-культурного наследия:	33

9.	В части учёта иных планировочных ограничений градостроительной деятельности:	35

10.	В части защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:	35

11.	В части развития транспортного комплекса:	36

12.	В части развития инженерной инфраструктуры:	40

13.	В части охраны окружающей среды:	50

14.	В части организации мусороудаления и мусоропереработки:	52

15.	В части инженерной подготовки территории:	52

16.	В части благоустройства территории:	54

17.	В части реализации генерального плана:	56

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию.	57

Последовательность, содержание и цель разработки планировочной документации.	111

## Введение.

Генеральный план Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектной организацией «Южный градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 146 от 22 апреля 2011 года.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования городского округа, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 						2010г.

Первая очередь реализации 				2020г.

Расчётный срок 					2030г.

По отдельным параметрам в составе генплана также даны предложения на отдалённую перспективу.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития городского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Ростовской области, различных структурных подразделений Администрации города, иных организаций.

При подготовке генерального плана используются отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Ростовской области, органов местного самоуправления, прочих организаций, данные собственных исследований состояния окружающей среды города, проведённых сотрудниками ООО «НПО «ЮРГЦ», материалы предыдущего Генерального плана г.Зернограда, материалы Схемы территориального планирования Ростовской области, прочие источники.

В ходе работы над проектом схемы коллектив ООО «НПО «ЮРГЦ» провело сбор исходных данных от отраслевых подразделений Администрации городского поселения и Зерноградского района, было проведено анкетирование предприятий городского поселения, учреждений здравоохранения, образования, культуры, запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации и Ростовской области.

Проект генерального плана состоит из утверждаемой части и материалов по обоснованию, которые включают текстовые и графические материалы. Текстовые материалы по обоснованию состоят из трех томов, в одном из которых содержатся исходные данные, использованные при подготовке проекта.

*      *     *

В ходе подготовки проекта генерального плана был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

Проект генерального плана состоит из утверждаемой части и материалов по обоснованию, которые состоят из текстовых и графических материалов.

Графические материалы разрабатываются с использованием ГИС «Object Land 2.6.9.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществляется с использованием САПР «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:5000 на территорию населённых пунктов Зерноградского городского поселения и в масштабе 1:25 000 на территорию всего муниципального образования предоставлена администрацией Зерноградского района.

Авторский коллектив проекта генерального плана:

Трухачёв Юрий Николаевич – руководитель авторского коллектива, заслуженный архитектор РФ, советник РААСН.

Пожидаев Валерий Александрович – главный архитектор Зерноградского района.

Батунова Елена Юрьевна – главный архитектор проекта.

Кизицкий Михаил Иванович – главный специалист по социально-экономическому блоку, кандидат географических наук, доцент Южного федерального университета;

Приваленко Валерий Владимирович - главный специалист по экологии, доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Южного регионального отделения РАН, профессор.

Коноваленко Оксана Владимировна – ведущий архитектор.

Калинец Татьяна Зиновьевна – архитектор.

Федоренко Павел Константинович – инженер.

Текстовая часть проекта подготовлена архитекторами Батуновой Е.Ю., Коноваленко О.В., Золотарёвой А.В., экономистами Кизицким М.И., Крюковой В.В., инженерами Федоренко П.К., Трухачевой Е.В., техниками-проектировщиками Даньшиной Т.А., Пригодиной Е.А.

Графическая часть проекта подготовлена архитекторами Коноваленко О.В., Калинец Т.З., инженерами Федоренко П.К., техниками-проектировщиками Даньшиной Т.А., Пригодиной Е.А., Литвиновой Т.А. Корректура – Титовой Л.А. Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования. | н/с |  | 1 том |
|  | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию. | н/с |  |  |
| Графические генерального плана: |
| 2 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. | н/с |  | М 1:25000 |
| 3 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера г.Зернограда, включая п.Дубки. |  |  | М 1:5000 |
| 4 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Зерновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 5 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов культурного наследия, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Хутор Каменный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 6 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Кленовый. | н/с |  | М 1:5000 |
| 7 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Комсомольский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 8 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Прудовой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 9 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Хутор Ракитный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 10 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Речной. | н/с |  | М 1:5000 |
| 11 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Шоссейный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 12 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов культурного наследия, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Экспериментальный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 13 | Схема размещения объектов федерального, регионального и местного значения г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:5000 |
| 14 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2030 г.) г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:5000 |
| 15 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2030 г.). Поселок Зерновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 16 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2030 г.). Хутор Каменный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 17 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2030 г.). Поселок Кленовый. | н/с |  | М 1:5000 |
| 18 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2030 г.). Поселок Комсомольский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 19 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2030 г.). Поселок Прудовой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 20 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2030 г.). Хутор Ракитный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 21 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2030 г.). Поселок Шоссейный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 22 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2030 г.). Поселок Экспериментальный. | н/с |  | М 1:5000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме: |
| 23 | Том I. Современное состояние территории. Комплексный анализ проблем и направлений развития. | н/с |  | 1 том |
| 24 | Том II. Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию. | н/с |  | 1 том |
| 25 | Том III. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана Зерноградского городского поселения. | н/с |  | 1 том |
| Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме: |
| 26 | Ситуационный план расположения Зерноградского городского поселения в составе Зерноградского муниципального района. | н/с |  | М 1:100000 |
| 27 | Схема современного использования территории (опорный план). | н/с |  | М 1:25000 |
| 28 | Схема современного использования территории (опорный план) г.Зернограда, включая п. Дубки. |  |  |  |
| 29 | Схема современного использования территории (опорный план) и результатов анализа комплексного развития территории поселка Зерновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 30 | Схема современного использования территории (опорный план) и результатов анализа комплексного развития территории хутора Каменный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 31 | Схема современного использования территории (опорный план) и результатов анализа комплексного развития территории поселка Кленовый. | н/с |  | М 1:5000 |
| 32 | Схема современного использования территории (опорный план) и результатов анализа комплексного развития территории поселка Комсомольский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 33 | Схема современного использования территории (опорный план) и результатов анализа комплексного развития территории поселка Прудовой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 34 | Схема современного использования территории (опорный план) и результатов анализа комплексного развития территории хутора Ракитный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 35 | Схема современного использования территории (опорный план) и результатов анализа комплексного развития территории поселка Речной. | н/с |  | М 1:5000 |
| 36 | Схема современного использования территории (опорный план) и результатов анализа комплексного развития поселка Шоссейный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 37 | Схема современного использования территории (опорный план) и результатов анализа комплексного развития поселка Экспериментальный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 38 | Схема результатов анализа комплексного развития территории. | н/с |  | М 1:25000 |
| 39 | Схема результатов анализа комплексного развития территории г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:5000 |
| 40 | Схема перспективного развития территории (проектный план) г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:5000 |
| 41 | Схема развития территории поселка Зерновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 42 | Схема развития территории хутора Каменный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 43 | Схема развития территории поселка Кленовый. | н/с |  | М 1:5000 |
| 44 | Схема развития территории поселка Комсомольский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 45 | Схема развития территории поселка Прудовой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 46 | Схема развития территории хутора Ракитный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 47 | Схема развития территории поселка Шоссейный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 48 | Схема развития территории поселка Экспериментальный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 49 | Схема размещения учреждений обслуживания г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:10000 |
| 50 | Схема планируемых границ территорий, документация которых подлежит разработке в первоочередном порядке г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:10000 |
| 51 | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования. | н/с |  | М 1:25000 |
| 52 | Схема развития транспортной и инженерной инфраструктуры. | н/с |  | М 1:25000 |
| 53 | Схема транспортной инфраструктуры г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:5000 |
| 54 | Схема транспортной инфраструктуры поселка Зерновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 55 | Схема транспортной инфраструктуры хутора Каменный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 56 | Схема транспортной инфраструктуры поселка Кленовый. | н/с |  | М 1:5000 |
| 57 | Схема транспортной инфраструктуры поселка Комсомольский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 58 | Схема транспортной инфраструктуры поселка Прудовой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 59 | Схема транспортной инфраструктуры хутора Ракитный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 60 | Схема транспортной инфраструктуры поселка Шоссейный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 61 | Схема транспортной инфраструктуры поселка Экспериментальный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 62 | Схема водоотведения и инженерной подготовки территории г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:5000 |
| 63 | Схема водоснабжения г.Зернограда, включая п.Дубки. | н/с |  | М 1:5000 |
| 64 | Схема газоснабжения и теплоснабжения г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:5000 |
| 65 | Схема связи г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:5000 |
| 66 | Схема электроснабжения г.Зернограда, включая п. Дубки. | н/с |  | М 1:5000 |
| 67 | Схема водоснабжения поселка Зерновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 68 | Схема водоснабжения и связи поселка Кленовый. | н/с |  | М 1:5000 |
| 69 | Схема водоснабжения и связи поселка Комсомольский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 70 | Схема водоснабжения и связи хутора Ракитный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 71 | Схема водоснабжения и связи поселка Шоссейный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 72 | Схема водоснабжения и связи поселка Экспериментальный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 73 | Схема электроснабжения и газоснабжения поселка Кленовый. | н/с |  | М 1:5000 |
| 74 | Схема электроснабжения и газоснабжения поселка Комсомольский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 75 | Схема электроснабжения и газоснабжения хутора Ракитный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 76 | Схема электроснабжения и газоснабжения поселка Шоссейный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 77 | Схема электроснабжения и газоснабжения поселка Экспериментальный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 78 | Схема электроснабжения поселка Речной. | н/с |  | М 1:5000 |
| 79 | Схема электроснабжения, связи и газоснабжения поселка Зерновой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 80 | Схема электроснабжения, связи, водоснабжения и газоснабжения поселка Прудовой. | н/с |  | М 1:5000 |
| 81 | Схема электроснабжения, связи, водоснабжения и газоснабжения хутора Каменный. | н/с |  | М 1:5000 |

## Методические основы территориального планирования МО «Зерноградское городское поселение».

При подготовке документов территориального планирования Зерноградского городского поселения использовался системный подход рассмотрения градостроительной системы муниципального образования.

В основе методики лежит положение о том, что градостроительная система – это целостность, состоящая из множества элементов, находящихся в отношениях и связях между собой, объединённых одним понятием «место» - пространство, определённое по признаку управления.

Градостроительные системы на территории Российской Федерации имеют различные уровни, обусловленные административно-территориальным делением (градостроительные системы формируются по принципу управления): градостроительная система уровня Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных районов, городских округов, поселений. Градостроительные системы разных уровней не существуют по отдельности – каждая из них является элементом системы другого уровня, при этом системы всех уровней активно взаимодействуют. Таким образом, территориальное планирование на каком-либо одном уровне обязательно должно учитывать развитие градостроительной системы более высокого или низкого порядка.

Градостроительная система, как объект системного подхода, является сложной системой. Сложные системы состоят из подсистем. По классификации – это социально-экономическая, пространственно-экологическая система, с многочисленными внутренними и внешними связями. Первый уровень декомпозиции градостроительной системы показывает нам четыре подсистемы:

Социальная подсистема – первичная системообразующая составляющая, представляет собой форму жизнедеятельности людей, основанную на социальных взаимодействиях, существенной чертой которой является то, что достижение каких-либо общих целей осуществляется через достижение индивидуальных целей, а достижение индивидуальных целей осуществляется через выдвижение и достижение общих целей.

Экономическая подсистема – представляет собой целостное единство производителей и потребителей, находящихся между собой во взаимосвязи и взаимодействии на едином пространстве. Основной функциональной задачей экономической подсистемы в градостроительной системе является адаптация к изменяющимся внутренним и внешним условиям.

Экологическая подсистема – среда обитания сообщества. В данном случае необходимо различать урбанизированную экосистему, среду в пределах урбанизированной территории и природную экосистему для использования ею природных ресурсов.

Пространственная подсистема – пространство, созданное социумом для устойчивого существования и развития социальной, экономической, экологической подсистем. Пространство является интегрирующей подсистемой, определяющей принадлежность каждой из подсистем к данному месту.

Принципиальная схема взаимодействия основных подсистем градостроительной системы представлена на рисунке ниже.

Рис. 1.

Взаимодействие основных подсистем градостроительной системы.

Градостроительная система состоит из совершенно разных подсистем, объединённых одним понятием «место», пространство, где на протяжении десятилетий либо веков она функционирует. Таким образом, категория времени является неотъемлемой частью градостроительной системы.

Всё сказанное выше наглядно демонстрирует необходимость территориального планирования как наиболее эффективного инструмента, позволяющего сбалансировать и увязать на территории интересы различных уровней и направлений, имеющих, кроме всего, ещё и временной вектор. Территориальное планирование, по сути, является тем инструментом, который позволяет администраторам территории реализовывать свои полномочия с учётом интересов иных хозяйствующих субъектов. Таким образом, территориальное планирование является неотъемлемым элементом системы управления.

Особенностью документов территориального планирования является их иерархическая структура, соответствующая трём уровням власти – федеральной, региональной и муниципальной. Трёхуровневая система градостроительной документации подготавливается для одних и тех же территорий, но в части соответствия полномочиям определённого уровня власти. Соответственно, система документов территориального планирования является инструментом, обеспечивающим взаимодействие внутри вертикали власти на основе пространственной составляющей, создания однонаправленного вектора управленческих усилий по развитию территорий на разных уровнях государственной власти.

Основные принципы процесса территориального планирования связаны с рассмотрением всех подсистем градостроительной системы с точки зрения их взаимодействия и взаимовлияния.

На первом этапе выполняется подробный анализ всех подсистем градостроительной системы с выявлением основных проблем и противоречий в их развитии.

Второй этап связан с прогнозированием вариантов развития градостроительной системы при наличии благоприятных и неблагоприятных внешних и внутренних воздействующих факторов. Затем вырабатывается единый прогноз развития градостроительной системы, являющийся наиболее приемлемым для сохранения основных, жизненно важных функций системы.

На третьем этапе формируются проектные предложения, направленные на достижение целевых показателей выбранного варианта развития. Проектные предложения могут относиться ко всем уровням власти, а, кроме этого, и к частному капиталу.

На четвёртом этапе вырабатывается перечень мероприятий по территориальному планированию, направленных на достижение поставленных целей и задач, указываются сроки и последовательность выполнения мероприятий.

Рис. 2.

Алгоритм подготовки документов территориального планирования.

Проектные мероприятия Генерального плана Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области подготавливаются с учётом:

  - Схемы территориального планирования Ростовской области;

  - Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области;

  - Стратегии социально-экономического развития Южного Федерального округа до 2020 года;

  - Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года;

  - Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года;

  - Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2008 -2012гг.;

  - Программы территориального развития Зерноградского городского поселения на  период 2011 - 2013 годы;

  - Иных программных документов, действующих на территории городского поселения.

# ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Территориальное планирование в пределах Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации посредством разработки документа территориального планирования – генерального плана сельского поселения.

Проектные решения генерального плана Зерноградского городского поселения на первую очередь и расчетный срок являются основанием для разработки (корректировки):

- правил землепользования и застройки Зерноградского городского поселения;

- документации по планировке территории;

- схемы инженерной защиты Зерноградского городского поселения;

- территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Проектные решения генерального плана Зерноградского городского поселения на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

Проектом генерального плана Зерноградского городского поселения дан перечень мероприятий по реализации утверждённого генерального плана.

Реализация генерального плана Зерноградского городского поселения осуществляется путем:

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документом территориального планирования;

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Реализация генерального плана поселения, осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

# РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Цели и задачи территориального планирования генерального плана Зерноградского городского поселения сформированы на основе проведённого комплексного анализа современного использования территории поселения, выявленных проблем и противоречий развития, с учётом стратегических и программных документов, действующих на территории.

Главная цель территориального планирования муниципального образования «Зерноградское городское поселение»:

Пространственная организация территории муниципального образования в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Цели территориального планирования:

- Формирование поселения как одного из главных полюсов роста экономики Ростовской области.

- Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики поселения.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных средств связи.

- Развитие и совершенствование планировочного каркаса и землепользования, выделение территориальных зон.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Обеспечение совершенствования системы управления, использование градостроительных решений для пополнения местного бюджета, создания реальных и эффективных условий для привлечения экономически активного населения.

Задачи территориального планирования:

- Обеспечение территории полным пакетом градостроительной документации.

- Обеспечение жителей полным набором социальных услуг в соответствии с нормативными требованиями.

- Определение назначения территорий, закрепление и развитие функциональных зон.

- Определение резервных территорий для размещения жилищного строительства, объектов социальной сферы, объектов экономики.

- Закрепление и развитие планировочного каркаса территории.

- Решение вопросов транзитного движения автомобильного транспорта по территории поселения.

- Создание правовой основы земельных отношений и градостроительной деятельности на территории поселения.

- Установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Создание условий для улучшения демографической ситуации.

- Создание условий для привлечения инвестиций на территорию.

- Создание условий для развития промышленности.

- Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории поселения, а также организация отдыха детей.

- Организация предоставления населению медицинских услуг.

- Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения жильём населения, модернизации и благоустройства жилого фонда.

- Создание условий для сохранения объектов культурного наследия.

- Создание условий для развития рекреационной деятельности на территории поселения.

- Модернизация транспортной инфраструктуры.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры, обеспечение жилищно-коммунального сектора и предприятий водо-, электро-, газо- и теплоснабжением, водоотведением.

- Создание условий для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Обеспечение пожарной безопасности.

- Создание условий для охраны окружающей среды и выполнению комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки.

- Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и инженерной подготовке территории поселения.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Ростовской области.

Проектные решения генерального плана могут реализовываться за счёт участия поселения в целевых программах муниципального, регионального и федерального уровней, а также привлечения частных инвестиций и сотрудничества с бизнесом на взаимовыгодных условиях.

# РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

## В части учёта интересов Российской Федерации, Ростовской области при осуществлении градостроительной деятельности и развитие на территории Зерноградского городского поселения объектов субъекта федерации.

В части учётов интересов Российской Федерации, Ростовской области, районного муниципального образования «Зерноградский район» генеральным планом Зерноградского городского поселения предполагается:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Ростовской области, региональных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Учёт интересов районного муниципального образования, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Зерноградского городского поселения.

Генеральным планом Зерноградского городского поселения даются некоторые предложения по развитию территории поселения, находящиеся в сфере полномочий субъекта Российской Федерации – Ростовской области. Данные предложения рекомендуется представить Правительству Ростовской области для рассмотрения и принятия решения по их реализации в рамках процедур установленных действующим законодательством.

## В части оптимизации административного деления территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение»:

  - Подготовка землеустроительного дела границ населённых пунктов (первая очередь).

  - Постановка границ населённых пунктов на кадастровый учёт (первая очередь).

  - Вынос границ населённых пунктов в натуру и закрепление их на местности (первая очередь).

## В части развития экономики:

  - Проведение дальнейшей работы в направлении придания статуса «наукограда» городу Зернограду и формирования бренда города как научного центра (весь период).

  - Разработка муниципальной программы «Развитие малого предпринимательства на территории Зерноградского городского поселения» (первая очередь).

  - Резервирование территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, агропромышленной, коммунально-складской, общественно-торговой и иных зонах городского поселения. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе (расчётный срок).

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского поселения в привлечении инвестиций для размещения предприятий на территории муниципального образования (весь период).

  - Разработка бизнес-плана развития на территории муниципального образования транспортного комплекса по обслуживанию транзита (первая очередь).

  - Разработка проекта планировки и межевания включаемых в границы поселка Экспериментальный территорий, предназначенных для размещения комплекса придорожного сервиса (первая очередь).

  - Подготовка инвестиционных площадок для размещения объектов придорожного сервиса в поселке Экспериментальный (первая очередь).

  - Резервирование территории для размещения торговых и коммерческих объектов, объектов придорожного сервиса, в том числе для размещения предприятий субъектов малого предпринимательства на автомобильных дорогах регионального значения (расчётный срок).

  - Оказание содействия развитию малого предпринимательства в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции (весь период).

  - Организация в городском поселении торгово-закупочного предприятия по закупке сельхозпродукции у населения и обеспечивающего дисперсионных сельскохозяйственных производителей района гарантиями в реализации произведенной ими продукции и её ценовой стабильности (первая очередь - расчётный срок).

  - Разработка и осуществление комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования (весь период).

  - Оказание содействия в подготовке территорий для освоения промышленных площадок в поселении (расчётный срок – перспектива).

  - Содействие в формировании и развитии производственно-закупочных связей предпринимателей поселения с региональными производителями и интеграция экономики поселения в региональные и иные рынки (весь период).

  - Внедрение и совершенствование современных методов энергоснабжения и ресурсосбережения, рационального природопользования (весь период).

  - Развитие и совершенствование целевого прямого инвестиционного кредитования инновационных проектов в промышленности (расчётный срок).

  - Осуществление комплекса мер, направленных на интенсификацию сельскохозяйственного производства (расчётный срок).

  - Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию структуры сельскохозяйственных угодий (первая очередь).

  - Разработка комплекса мероприятий для поддержки «семейного подворья» (первая очередь).

  - Выработка мероприятий по развитию горизонтальной и вертикальной форм интеграции в аграрном секторе, углублению процессов межхозяйственной кооперации, созданию новых организационно-хозяйственных структур холдингового типа с интегрированными связями: перерабатывающие предприятия, торговые организации, базы хранения и транспортировки, предприятия агросервиса и др. (расчётный срок).

  - Развитие и совершенствование сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрение информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров (расчётный срок).

  - Оказание содействия модернизации и реконструкции на новейшей технической и технологической основе функционирующих и создание новых конкурентоспособных производств (весь период).

  - Оказание содействия в создании предприятий пищевой промышленности (весь период).

  - Оказание содействия развитию комплекса придорожного сервиса, включающего коммерческие объекты – торговые, общественного питания, мотели, кемпинги и т.д. (весь период).

  - Подготовка инвестиционных площадок для освоения на территории поселения (документация, инфраструктура, организационные мероприятия) (первая очередь – расчётный срок).

  - Решение проблем занятости населения с участием бюджетообразующих предприятий на базе создаваемой инновационной инфраструктуры и акцентом на предпринимательство, разработка мероприятий, направленных на легализацию «теневого» сектора (расчётный срок).

  - Принятие нормативных актов, регламентирующих характеристики внешнего облика объектов капитального строительства в части применения строительных материалов, некоторых архитектурно-строительных приёмов. Данные мероприятия должны предотвратить снижение капитализации земель поселения (первая очередь – расчётный срок).

## В части оптимизации землепользования:

  - Проведение инвентаризации земель поселения (первая очередь).

  - Изменение категории земель земельных участков сельскохозяйственного назначения на категорию земель населённых пунктов, в соответствии с настоящим генеральным планом в городе Зерноград, хуторах Каменный и Ракитный, посёлках Зерновой, Кленовый, Комсомольский и Экспериментальный (первая очередь).

  - Постановка на кадастровый учёт новой границы населённого пункта города Зерноград, хуторов Каменный и Ракитный, посёлков Зерновой, Кленовый, Комсомольский и Экспериментальный в соответствии с настоящим генеральным планом (первая очередь).

  - Формирование земельных участков и подготовка документации для размещения инвестиционных проектов в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными стратегиями и программами развития (первая очередь – расчётный срок).

  - Оформление документации, устанавливающей правовой статус земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (первая очередь).

  - Организация системы мониторинга за состоянием земель поселения (расчётный срок).

  - Резервирование земельных участков для размещения объектов, предусмотренных настоящим генеральным планом (весь период).

## В части развития жилищного строительства:

  - Проведение полной инвентаризации жилого фонда муниципального образования с уточнением его реальных объемов, уточнения характеристик существующего жилья (первая очередь).

  - Формирование базы данных о земельных участках и объектах капитального строительства на территории населённых пунктов муниципального образования, включающую данные о принадлежности, состоянии, благоустройстве жилых строений, других сведений (первая очередь).

  - Проведение комплекса мероприятий по признанию бесхозяйными объектов капитально строительства жилого назначения и принятию их в муниципальную собственность с целью предоставления третьим лицам (первая очередь – расчётный срок).

  - Проведение инвентаризации земель в границах жилых зон с целью уточнения границ свободных территорий, благоприятных для освоения под новое жилищное строительство (первая очередь).

  - Резервирование земельных участков для перспективного развития жилищного строительства (первая очередь – расчётный срок).

  - Подготовка и принятие целевой муниципальной программы развития жилищного строительства в городском поселении (первая очередь).

  - Подготовка муниципальной программы поэтапной реконструкции и капитального ремонта муниципального жилого фонда, признанного ветхим и аварийным (первая очередь).

  - Резервирование земельных участков для перспективного развития жилищного строительства (первая очередь – расчётный срок).

  - Обеспечение комплексности освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования (весь период).

  - Выполнение организационных мероприятий по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения земельных участков для индивидуального строительства (первая очередь – расчётный срок).

  - Разработка мероприятий по строительству муниципального жилого фонда в местных целевых программах и выделение площадок под такое строительство в соответствии с генеральным планом на основе разрабатываемых проектов планировки территории (первая очередь – расчётный срок).

  - Подготовка проекта межевания территории планировочного образования «Южный» в городе Зернограде с целью формирования земельных участков для жилищного строительства (первая очередь).

  - Подготовка проекта межевания территории планировочного образования «Тимирязево-2» в городе Зернограде с целью формирования земельных участков для жилищного строительства (первая очередь).

  - Выполнение проекта планировки и межевания проектируемого планировочного образования «Новый поселок-1» в городе Зернограде (первая очередь – расчётный срок).

  - Выполнение проекта планировки и межевания проектируемого планировочного образования «Северный-3» в городе Зернограде (первая очередь – расчётный срок).

  - Подготовка проекта межевания территорий к югу от балки Старый Хомутец с в поселке Зерновом с целью формирования земельных участков и предоставления их под жилищное строительство (первая очередь).

  - Подготовка проекта межевания территорий по улице Мичурина в хуторе Каменный с целью формирования земельных участков и предоставления их под жилищное строительство (первая очередь).

  - Подготовка проекта планировки и межевания территорий нового жилищного строительства на северо-западе поселка Кленовый (первая очередь).

  - Выполнение мероприятий по рекультивации и инженерной подготовке территорий в центральной части поселка Комсомольский между улицами Нижняя и Молодежная с целью размещения жилищного строительства (первая очередь).

  - Подготовка проекта межевания территорий в центральной части поселка Комсомольский между улицами Нижняя и Молодежная с целью формирования земельных участков и предоставления их под жилищное строительство (первая очередь – расчетный срок).

  - Подготовка проекта межевания территорий к северу от поселка Комсомольский с целью формирования земельных участков и предоставления их под жилищное строительство (первая очередь – расчетный срок).

  - Формирование земельных участков по улице Октябрьской в поселке Прудовом с целью предоставления под жилищное строительство (первая очередь).

  - Подготовка проекта планировки и межевания территории СНТ «Селекционер» в хуторе Ракитный с целью задания нормативных параметров улично-дорожной сети и инженерного обеспечения (первая очередь).

  - Подготовка проекта планировки и межевания территорий нового жилищного строительства в южной части поселка Экспериментальный (первая очередь).

  - Переоценка потребностей в жилищном строительстве при корректировке настоящего генерального плана (расчётный срок).

  - Принятие мер, направленных на уплотнение существующей жилой застройки (первая очередь - расчётный срок).

  - Разработка муниципальной программы реконструкции районов жилой застройки на территориях, обладающих наибольшей градостроительной ценностью с целью уплотнения существующей застройки и повышения уровня её благоустройства (первая очередь - расчётный срок).

## В части развития сферы обслуживания:

  - Разработка муниципальной программы развития дошкольного образования в поселении с внедрением альтернативных форм обучения (первая очередь).

  - Резервирование земельного участка площадью не менее 0,28 га в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Чапаева, Северная, Костычево и 8-го марта для строительства дошкольного образовательного учреждения на 70 мест (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 70 мест в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда (первая очередь).

  - Строительство дошкольного образовательного учреждения на 70 мест в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Чапаева, Северная, Костычево и 8-го марта (первая очередь).

  - Резервирование земельного участка площадью не менее 0,24 га в планировочном образовании «Тимирязево-2» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Северная, Вологодская и Назарова для строительства дошкольного образовательного учреждения на 60 мест (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в планировочном образовании «Тимирязево-2» города Зернограда (первая очередь).

  - Строительство дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в планировочном образовании «Тимирязево-2» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Северная, Вологодская и Назарова (первая очередь).

  - Резервирование земельного участка площадью не менее 0,52 га в планировочном образовании «Южный» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Комарова и Виноградная для строительства дошкольного образовательного учреждения на 150 мест (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 150 мест в планировочном образовании «Южный» города Зернограда (первая очередь).

  - Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест в планировочном образовании «Южный» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Комарова и Виноградная (первая очередь).

  - Резервирование земельного участка площадью не менее 0,24 га в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда для строительства дошкольного образовательного учреждения на 60 мест (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда (первая очередь).

  - Строительство дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда (расчетный срок).

  - Резервирование земельного участка площадью не менее 0,5 га в западной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда для строительства дошкольного образовательного учреждения на 130 мест (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 130 мест в западной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда (первая очередь).

  - Строительство дошкольного образовательного учреждения на 130 мест в западной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда (расчетный срок).

  - Резервирование земельного участка площадью не менее 0,36 га в восточной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда для строительства дошкольного образовательного учреждения на 90 мест (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 90 мест в восточной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда (первая очередь).

  - Строительство дошкольного образовательного учреждения на 90 мест в восточной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда (расчетный срок).

  - Резервирование земельного участка площадью не менее 0,12 га в поселке Кленовый для строительства дошкольного образовательного учреждения на 30 мест (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 30 мест в поселке Кленовый (первая очередь).

  - Строительство дошкольного образовательного учреждения на 30 мест в поселке Кленовый (расчетный срок).

  - Реконструкция с увеличением вместимости дошкольного образовательного учреждения в поселке Зерновом (первая очередь).

  - Разработка муниципальной программы развития общего образования в поселении (первая очередь).

  - Разработка комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию системы общего образования, связанную с вводом в эксплуатацию новых школьных зданий, реконструкцией существующих школ, перепрофилированием учреждений и т.д. (расчетный срок).

  - Реконструкция здания лицея №3 (расчетный срок).

  - Реконструкция здания СОШ №2 (расчетный срок).

  - Реконструкция здания МОУ СОШ №14 (расчетный срок).

  - Резервирование земельного участка в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Чапаева, Северная, Костычево и 8-го марта для строительства общеобразовательного учреждения (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда (первая очередь).

  - Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Чапаева, Северная, Костычево и 8-го марта (расчетный срок).

  - Резервирование земельного участка в планировочном образовании «Южный» города Зернограда для строительства общеобразовательного учреждения (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Южный» города Зернограда (первая очередь).

  - Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Южный» города Зернограда (расчетный срок).

  - Резервирование земельного участка в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда для строительства общеобразовательного учреждения (расчетный срок).

  - Подготовка проектно-сметной документации для общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда (расчетный срок).

  - Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда (расчетный срок).

  - Резервирование земельного участка в планировочном образовании «Новый поселок-1» города Зернограда для строительства общеобразовательного учреждения (расчетный срок).

  - Подготовка проектно-сметной документации для общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Новый поселок-1» города Зернограда (расчетный срок).

  - Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Новый поселок-1» города Зернограда (расчетный срок).

  - Определение целесообразности строительства школьных зданий, уточнение требуемой вместимости, определение объемов реконструктивных мероприятий (весь период).

  - Проведение реконструкции или капитального ремонта учреждений дополнительного образования (расчётный срок).

  - Рассмотрение возможности развития сети филиалов учреждений дополнительного образования в различных районах города с использованием мощностей существующих и планируемых общеобразовательных учреждений (первая очередь – расчетный срок).

  - Рассмотрение возможности открытия филиалов учреждений дополнительного образования в населенных пунктах Комсомольский и Экспериментальный (первая очередь – расчетный срок).

  - Разработка проекта реконструкции комплекса зданий Зерноградской центральной районной больницы (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство дополнительных корпусов Центральной районной больницы (первая очередь).

  - Проведение реконструкции Центральной районной больницы (расчётный срок).

  - Проведение реконструкции поликлиники при Центральной районной больнице с увеличением вместимости учреждения (первая очередь).

  - Организации филиала амбулаторно-поликлинического учреждения в новом планировочном образовании «Южный» (первая очередь).

  - Организации филиала амбулаторно-поликлинического учреждения в новом планировочном образовании «Новый поселок-1» (расчётный срок).

  - Разработка комплекса мер, направленных на внедрение практики размещения в населенных пунктах офисов врачей общей практики (расчётный срок).

  - Рассмотрение необходимости размещения на территории города Зернограда  реабилитационного центра для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения (расчётный срок).

  - Рассмотрение необходимости размещения социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей (расчётный срок).

  - Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Экспериментальный (первая очередь).

  - Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Ракитный (первая очередь).

  - Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Зерновой (первая очередь).

  - Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Комсомольский (первая очередь).

  - Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Прудовой (первая очередь).

  - Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Каменный (первая очередь).

  - Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Кленовый (первая очередь).

  - Строительство спортивного комплекса с бассейном в центральном городском парке (первая очередь).

  - Резервирование земельного участка для размещения универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Южный» (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Южный» (первая очередь).

  - Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Южный» (первая очередь - расчётный срок).

  - Резервирование земельного участка для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса в новом планировочном районе «Новый поселок-1» (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Новый поселок-1» (расчётный срок).

  - Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Новый поселок-1» (расчётный срок-перспектива).

  - Резервирование земельного участка для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса в новом планировочном районе «Северный-3» (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Северный-3» (расчётный срок).

  - Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Северный-3» (расчётный срок-перспектива).

  - Размещение открытых плоскостных сооружений в составе формируемых зон отдыха (расчётный срок – перспектива).

  - Планомерная установка и благоустройство спортивных площадок в жилой застройке населенных пунктов (весь период).

  - Развитие сети спортивно-тренажёрных залов, приближенных к жилой застройке (расчётный срок).

  - Проведение обследования с целью оценки состояния зданий учреждений культуры городского поселения и определения объёмов реконструктивных и ремонтных мероприятий (первая очередь).

  - Капитальный ремонт библиотеки имени Гайдара в городе Зернограде (первая очередь).

  - Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Комсомольском (первая очередь).

  - Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Шоссейном (первая очередь).

  - Открытие детской библиотеки на базе имеющихся учреждений культуры (расчётный срок).

  - Открытие юношеской библиотеки на базе имеющихся учреждений культуры (расчётный срок).

  - Резервирование земельного участка для размещения культурно-досугового центра с библиотекой в новом планировочном образовании «Южный» (первая очередь).

  - Подготовка проектно-сметной документации для культурно-досугового центра с библиотекой в новом планировочном образовании «Южный» (расчётный срок).

  - Строительство культурно-досугового центра с библиотекой в новом планировочном образовании «Южный» (расчётный срок – перспектива).

  - Подготовка проекта реконструкции рынка на улице Тельмана в городе Зернограде (первая очередь).

  - Выполнение мероприятий по  реконструкции рынка на улице Тельмана в городе Зернограде (первая очередь).

  - Подготовка проекта реконструкции рынка на пересечении улиц Ленина и К.Маркса в городе Зернограде (первая очередь).

  - Выполнение мероприятий по реконструкции рынка на пересечении улиц Ленина и К.Маркса в городе Зернограде (первая очередь).

  - Подготовка проекта планировки и межевания коммерческой зоны в восточной части города Зернограда (первая очередь).

  - Разработка проекта коммерческой зоны на улице Клименко (первая очередь).

  - Оборудование коммерческой зоны на улице Клименко (первая очередь).

  - Формирование системы требований к облику архитектурных объектов коммерческого назначения (первая очередь).

  - Оказание содействия малому предпринимательству в части развития гостиничной инфраструктуры (первая очередь).

  - Размещение бань (саун) вместе со спортивными учреждениями (первая очередь – расчётный срок).

  - Резервирование земельного участка для развития кладбища в посёлке Зерновой (первая очередь).

  - Резервирование земельного участка для развития кладбища в хуторе Каменный (первая очередь).

  - Резервирование земельного участка для развития кладбища в посёлке Комсомольский (первая очередь).

  - Резервирование земельного участка для развития кладбища в хуторе Ракитный (первая очередь).

  - Размещение общественных уборных в каждом сельском населённом пункте муниципального образования (первая очередь).

  - Доведение количества общественных уборных в городе Зернограде до 20 мест (расчетный срок).

## В части установления и развития зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия:

  - Обеспечение административными мерами подготовки проектов санитарно-защитных зон собственниками промышленных и сельскохозяйственных предприятий (весь период).

  - Обеспечение административными мерами выполнения шумозащитных мероприятий собственником железной дороги с целью сокращения размеров санитарно-защитной зоны от железной дороги и от железнодорожной станции (расчётный срок).

  - Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов от кладбищ до жилых домов не менее 300 м (весь период).

  - Обеспечение административными мерами соблюдения собственниками земельных участков санитарных разрывов, установленных действующим законодательством, при размещении объектов капитального строительства (весь период).

  - Учёт санитарных разрывов при формировании и предоставлении земельных участков для ведения хозяйственной деятельности и разрешений на строительство в границах городского поселения (весь период).

  - Обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных линейных объектов инженерных и транспортных коммуникаций при подготовке документации по планировке территорий (весь период).

  - Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при подготовке документации по планировке территорий (весь период).

  - Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при выделении земельных участков и разрешений на строительство (весь период).

  - Подготовка проектов прибрежных защитных полос для водоёмов на территории поселения (первая очередь).

  - Разработка проекта организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок).

  - Оборудование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок).

  - Учёт ограничений, связанных с режимами деятельности на территориях залегания полезных ископаемых, при планировании размещения объектов капитального строительства (весь период).

## В части охраны историко-культурного наследия:

  - Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных памятников, расположенных в границах муниципального образования (первая очередь).

  - Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь).

  - Проведение историко-культурной экспертизы в отношении объектов, обладающих признаками культурного наследия, на территории городского поселения (первая очередь).

  - Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь).

  - Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (расчётный срок).

  - Разработка режимов содержания, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия (расчётный срок).

  - Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (расчётный срок).

  - Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (расчётный срок – перспектива).

  - Информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия (весь период).

  - Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период).

  - Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (весь период).

  - Создание базы данных об объектах культурного наследия на территории городского поселения, включающей описание объекта, фотоматериалы, схемы размещения, правоустанавливающие документы и т.д. (первая очередь).

  - Обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним (первая очередь – расчётный срок).

  - Привлечение инвестиций для реализации мероприятий по спасению, сохранению, восстановлению и популяризации объектов культурного наследия (весь период).

## В части учёта иных планировочных ограничений градостроительной деятельности:

  - Обеспечение выполнения мероприятий по инженерной защите в случае планируемого освоения под застройку территорий, неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении (первая очередь).

  - Учёт ограничений по геоморфологическим условиям в документах по планировке территорий (весь период).

  - Предотвращение стихийной застройки охранных зон линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (весь период).

  - Информирование собственников земельных участков и застройщиков о наличии ограничений по условиям охраны линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (весь период).

  - Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с собственниками автодорог и линейных инженерных коммуникаций в части размещения объектов капитального строительства в границах их охранных зон (весь период).

## В части защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

  - Разработка муниципальной программы по инженерной защите территории поселения от опасных природных явлений – геологических, гидрологических, природных пожаров и т.д. (первая очередь).

  - Выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение просадок грунтов и подтопления территорий при размещении объектов капитального строительства (весь период).

  - Организация поверхностного стока на территории всех населенных пунктов муниципального образования (расчетный срок – перспектива).

  - Разработка и выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение подтопления застройки в городе Зернограде (первая очередь – расчётный срок).

  - Выполнение комплекса мероприятий по обоснованию необходимости проведения работ по расчистке балок в границах поселения (первая очередь).

  - Проведение обследования всех гидротехнических сооружений в границах Зерноградского городского поселения с определением их технического состояния, целесообразности дальнейшего использования и необходимых объемов реконструкции (первая очередь).

  - Выполнение работ по реконструкции или ремонту существующих гидротехнических сооружений (первая очередь).

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского поселения по предотвращению природных и техногенных пожаров на территории городского поселения (весь период).

  - Оценка необходимости размещения дополнительного пожарного депо на территории города Зернограда (первая очередь).

  - Выполнение подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам и водозаборам, в целях обеспечения возможности забора воды пожарными машинами (расчётный срок).

  - Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных скважин и т. п.), находящихся в муниципальной собственности (весь период).

  - Выполнение комплекса мероприятий, направленных на снижение аварийности на автомобильных дорогах в границах муниципального образования (первая очередь – расчётный срок).

  - Обеспечение административными мерами соблюдения санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от пожароопасных и химически опасных объектов (весь период).

  - Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2012г. (первая очередь).

## В части развития транспортного комплекса:

  - Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения (первая очередь).

  - Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства (первая очередь).

  - Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах муниципального образования на основе решений настоящего генерального плана (первая очередь).

  - Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий (весь период).

  - Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, в первую очередь на перекрёстках (расчётный срок).

  - Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов (весь период).

  - Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства (весь период).

  - Организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом (весь период).

  - Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта (первая очередь).

  - Создание инфраструктуры автосервиса (расчётный срок).

  - Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

  - Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства железных и автомобильных дорог (весь период).

  - Выход с инициативным предложением в органы государственной власти Ростовской области об оценке возможности размещения на территории муниципального образования транспортно-логистического комплекса в поселке Экспериментальный (первая очередь – расчётный срок).

  - Выход с инициативным предложением в органы государственной власти Ростовской области об оценке возможности строительства пересечений в разных уровнях на автомобильной дороге регионального значения Р 61-1 г.Ростов-на-Дону – (от магистрали «Дон») – г.Ставрополь (первая очередь – расчетный срок).

  - Оказание содействия развитию сети автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах муниципального образования на всех стадиях (весь период).

  - Оказание содействия в выделении земельных участков для развития железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

  - Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

  - Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами (первая очередь).

  - Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог (первая очередь).

  - Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах города, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства (первая очередь).

  - Разработка комплексной транспортной схемы города (расчётный срок).

  - Учёт предлагаемых проектом генерального плана мероприятий по развитию улично-дорожной сети в документации по планировке городских территорий (проектах планировки и межевания) в части закрепления красных линий и размещения застройки (весь период).

  - Учёт предлагаемых проектом генерального плана мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Правилах землепользования и застройки посредством задания параметров для соответствующих территориальных зон в части отступа застройки от красной линии улицы в случае планируемого её расширения (первая очередь).

  - Строительство системы магистралей районного значения в южной части города с использованием улиц Садовая, Полевая, Ватутина, Чехова, Гагарина, Самохвалова (расчётный срок).

  - Строительство системы магистралей районного значения в центральной части города с использованием улиц Специалистов, Ленина, Колодина, Березовая, Чкалова, Мира, Машиностроителей, Авиационного (расчётный срок).

  - Строительство системы магистралей районного значения в восточной части города с использованием улиц Некрасова, Степная, Пирогова, Макаренко, Манычская, Урожайная, Лелюшенко, Остапенко (расчётный срок).

  - Строительство системы магистралей районного значения в западной части города с использованием улиц Клименко, Зерноградская, Больничный, Западный, Дзержинского (расчётный срок).

  - Строительство системы магистралей районного значения для обслуживания районов нового жилищного строительства (расчётный срок - перспектива).

  - Выход с инициативным предложением в органы государственной власти Ростовской области об оценке возможности строительства двух пересечений в разных уровнях с железной дорогой в границах города Зернограда (первая очередь – расчётный срок).

  - Предотвращение застройки территорий, на которых настоящим генеральным планом запланировано строительство транспортных развязок (весь период).

  - Строительство развязки кольцевого типа в одном уровне на пересечении улиц Садовая, Гагарина и Чехова (расчетный срок).

  - Строительство развязки кольцевого типа в одном уровне на примыкании проектируемого транспортного обхода к улице Урожайной в северной части города (пересечение Урожайной и Лелюшенко) (расчетный срок - перспектива).

  - Строительство развязки кольцевого типа в одном уровне на примыкании проектируемого транспортного обхода к улице Клименко (в створе улицы Губаревича) (расчетный срок - перспектива).

  - Осуществление сноса капитальных строений на примыкании переулка Авиационный к улице им.Шукшина с целью освобождения створа улицы (первая очередь).

  - Переустройство улицы Ленина в транспортную магистраль районного значения на всем протяжении (расчетный срок – перспектива).

  - Организация поперечных профилей всех улиц с водоотводом (расчётный срок – перспектива).

  - Разработка маршрутов движения общественного транспорта, обеспечивающих выполнения условий обеспечения оптимального обслуживания населения, проживающего в различных планировочных образованиях города Зернограда, обеспечения им доступа к объектам социальной инфраструктуры, местам приложения труда (первая очередь - расчётный срок).

  - Разработка маршрутов движения общественного транспорта, связывающих центр муниципального образования с сельскими населенными пунктами, входящими в его состав (первая очередь - расчётный срок).

  - Организация станции технического обслуживания автобусного парка города (перспектива).

  - Оборудование остановок автобуса современными крытыми павильонами (весь период).

  - Подготовка муниципальной программы поэтапной реконструкции улично-дорожной сети города с определением очерёдности мероприятий (первая очередь).

  - Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах населенных пунктов поселения (весь период).

  - Установка указателей и дорожных знаков на улицах и перекрёстках населенных пунктов муниципального образования (первая очередь – расчётный срок).

  - Строительство автомобильных развязок на пересечении магистралей общегородского и районного значения (весь период).

  - Строительство пешеходных переходов в разных уровнях в местах интенсивного движения пешеходов (расчётный срок).

  - Формирование улицы Советской в качестве улицы с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива).

  - Благоустройство пешеходной улицы Советской с использованием малых форм, освещения и озеленения (расчётный срок - перспектива).

  - Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц всех населенных пунктов поселения (расчётный срок – перспектива).

  - Устройство велодорожек в парках и скверах города Зернограда (расчетный срок).

  - Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).

## В части развития инженерной инфраструктуры:

  - Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Зерноградского городского поселения (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых (первая очередь).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующих районов жилой застройки города Зерноград общей протяженностью 4,52 км по улицам: Алтайская, им.Самохвалова, Уральская, Строителей, Киевская, Молодежная, Степная, Весенняя, Юбилейная, пер.Мирный, пер.Каштановый, пер.Тверской (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград общей протяженностью 10,34 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки планировочного образования «Тимерязево-2» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 6,43 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград общей протяженностью 13,6 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в юго-западной части города Зерноград общей протяженностью 3,64 км (расчетный срок).

  - Капитальный ремонт ВНС по ул.им. Шукшина, 98е (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в южной части п.Зерновой общей протяженностью 0,28 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в северо-восточной части п.Кленовый общей протяженностью 1,15 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в северной части п.Комсомольский общей протяженностью 0,7 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в восточной части х.Ракитный и существующей застройки в западной части поселка общей протяженностью 5,47 (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в юго-восточной части п.Шоссейный общей протяженностью 0,42 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в южной части п.Экспериментальный общей протяженностью 1,7 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в восточной части х.Каменный общей протяженностью 4,3 км (расчетный срок).

  - Замена 2,2 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки п.Зерновой (расчетный срок).

  - Замена 3,6 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки п.Дубки (расчетный срок).

  - Замена 3,5 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки х.Ракитный (расчетный срок).

  - Замена 1,36 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки х.Каменный (расчетный срок).

  - Замена 3,5 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки п.Комсомольский (расчетный срок).

  - Замена 3,6 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки п.Кленовый (расчетный срок).

  - Замена 4,0 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки п.Шоссейный (расчетный срок).

  - Замена 19,725 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки г.Зерноград (расчетный срок).

  - Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» по ул.Цветочная в г.Зерноград (расчетный срок).

  - Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Кленовый (расчетный срок).

  - Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Комсомольский (расчетный срок).

  - Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в х.Ракитный (расчетный срок).

  - Реконструкция двух артезианских скважин и водонапорных башен инженера «Рожновского» в п.Зерновой (расчетный срок).

  - Строительство артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Шоссейный (расчетный срок).

  - Строительство артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Кленовый (расчетный срок).

  - Строительство артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в х.Каменный (расчетный срок).

  - Строительство артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Прудовой (расчетный срок).

  - Строительство артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Экспериментальный (расчетный срок).

  - Оборудование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок).

  - Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов (расчетный срок).

  - Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (расчетный срок).

  - Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией (расчетный срок).

  - Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (весь период).

  - Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоотведения в г.Зерноград (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующей канализационной сети в г.Зерноград (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети в г.Зерноград (первая очередь).

  - Реконструкция канализационных сетей протяженностью 12 км в существующей застройке г.Зерноград (первая очередь - расчетный срок).

  - Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Зерноград (расчетный срок).

  - Реконструкция КНС по ул.им.Шукшина,д.91 в г.Зерноград (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Новый поселок» в южной части города Зерноград общей протяженностью 12,0 км по улицам: Садовая, Пушкина, Горького, Шевченко, Осипенко, Победы, Долбина, Маяковского, Белинского, Комсомольская, Циолковского, Ватутина, Зерновая, Островского, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Буденного, Полевая  (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-2» в южной части города Зерноград общей протяженностью 10,82 км (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочных образований: «Геолого-разведывательный», «Юго-Западный» и «Южный» в юго-западной части города Зерноград общей протяженностью 9,9 км по улицам: Строителей, Российская, 50-летия Победы, Вишневая, им.Самохвалова, Юбилейная, Виноградная, Гагарина, пер.Абрикосовый, пер.Малиновый (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Старый поселок» западной части города Зерноград общей протяженностью 4,7 км по улицам: Лесная, Железнодорожная, им.Крупской, им.Свердлова, им.Кирова, Первомайская, им.Губаревича, им.Лубяного, им.К.Маркса (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Северный-1» в северной части города Зерноград общей протяженностью 1,86 км по улицам: Кленовая, им.Лубяного, им.Вавилова, пер.Каштановый (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Северный-2» в северной части города Зерноград общей протяженностью 1,2 км по улицам: им.Клименко, Весенняя (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки п.Дубки общей протяженностью 2,4 км по улицам: Зерноградская, им.Косарева, Вознова (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград общей протяженностью 5,63 км (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Тимирязево-1» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 5,08 км по улицам: им.Мичурина, им.Докучаева, им.Пархоменко, им.Лазо, им.Гайдара, Степная, пер.Кольцовский, им.Лелюшенко (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Тимирязево-2» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 5,3 км по улицам: Вологодская, им.Назарова (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Старая Тимирязевка» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 9,94 км по улицам: им.Мичурина, им.Докучаева, им.Пархоменко, им.Лазо, им.Гайдара, Степная, Некрасова, Чапаева, им.Седова, им.Хмельницкого, пер.Кольцовский, Урожайная, Спортивная, Молодежная, Манычская, им.Щорса, им.Вити Новицкого (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Восточный» в восточной части города Зерноград общей протяженностью 2,26 км по улицам: Березовая, им.Нестерова, пер.Учебный, пер.Московский, пер.Центральный (расчетный срок).

  - Строительство магистрального канализационного коллектора по ул.им.Клименко протяженностью 4,0 км, в северной части города (расчетный срок).

  - Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения в г.Зерноград (расчетный срок).

  - Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов Зерноградского городского поселения (расчетный срок).

  - Корректировка проектируемой схемы расположения сетей и сооружений канализации специализированной организацией (расчетный срок).

  - Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития (первая очередь).

  - Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период).

  - Прокладка газопроводов высокого давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград общей протяженностью 2,5 км (расчетный срок);

  - Прокладка газопроводов среднего давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград общей протяженностью 1,45 км (расчетный срок).

  - Прокладка газопроводов низкого давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград общей протяженностью 10,9 км (расчетный срок).

  - Установка дополнительных 7 газорегуляторных пунктов на территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Прокладка газопроводов среднего давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Южный» в юго-западной части города Зерноград общей протяженностью 0,25 км (расчетный срок).

  - Прокладка газопроводов низкого давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Южный» в юго-западной части города Зерноград общей протяженностью 2,7 км (расчетный срок).

  - Установка дополнительных двух газорегуляторных пунктов на территории проектируемой застройки планировочного образования «Южный» в юго-западной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Прокладка газопроводов низкого давления по территории существующей застройки планировочного образования «Старый поселок» в западной части города Зерноград по ул.Красноармейская общей протяженностью 0,27 км (расчетный срок).

  - Прокладка газопроводов среднего давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград общей протяженностью 3,62 км (расчетный срок).

  - Прокладка газопроводов низкого давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград общей протяженностью 4,4 км (расчетный срок).

  - Установка дополнительных трех газорегуляторных пунктов на территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой застройки в северо-восточной части п.Кленовый общей протяженностью 1,15 км (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой и существующей застройки п.Комсомольский общей протяженностью 1,2 км (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой и существующей застройки х.Ракитный общей протяженностью 4,4 км (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой и существующей застройки п.Шоссейный общей протяженностью 0,38 км (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой застройки в южной части п.Экспериментальный общей протяженностью 1,32 км (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой застройки в южной части п.Зерновой общей протяженностью 0,28 км (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой застройки в восточной части х.Каменный общей протяженностью 0,64 км (расчетный срок);Подготовка и корректировка проекта схем газоснабжения населенных пунктов Зерноградского городского поселения на проектный срок специализированной организацией (расчётный срок).

  - Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь).

  - Реконструкция котельной №3 по ул.Специалистов 57 корп.2, в г.Зернограде (расчетный срок).

  - Реконструкция котельной №1 по ул.Чкалова 17д, в г.Зернограде (расчетный срок).

  - Реконструкция котельной №7 по ул.Новая 3а, в г.Зернограде (расчетный срок).

  - Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 до ТК-17 в г.Зернограде (расчетный срок).

  - Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК -21 к зданию ЦДОД котельной №2 в г.Зернограде (расчетный срок).

  - Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-4 до ТК-10 котельной №5 в г.Зернограде (расчетный срок).

  - Замена малоэффективных газогорелочных устройств на современные (расчетный срок).

  - Замена котлов по котельным предприятий (расчетный срок).

  - Реконструкция систем отопления зданий котельных и производственных зданий с применением энергосберегающих технологий (расчетный срок).

  - Замена насосного оборудования по котельным предприятий (расчетный срок).

  - Оснащение котлоагрегатов приборами и автоматизированными системами регулирования режима работы в соответствии с отопительным графиком (расчетный срок).

  - Оптимизация работы систем водоподготовки, снижение энергозатрат на технологические нужды ХВО (расчетный срок).

  - Реконструкция системы ГВС от котельной №9 с переходом с 2-х трубной на 4-х трубную систему (расчетный срок).

  - Замена счетчиков газа типа РГ на современные узлы учета газа (расчетный срок).

  - Замена устаревших счетчиков воды на автоматизированные узлы учета (расчетный срок).

  - Энергетическое обследование системы теплоснабжения г.Зерноград (расчетный срок).

  - Оснащение котельных автоматизированными узлами учета тепловой энергии (расчетный срок).

  - Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в малоэтажной застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (расчетный срок).

  - Замена изношенных теплотрасс на пенополиуретановые трубы (весь период).

  - Оснащение объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации (первая очередь).

  - Улучшение качества связи, расширение списка услуг в данной сфере (расчетный срок).

  - Установка новой АТС на территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Прокладка магистральных кабелей связи по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Прокладка кабелей малой емкости по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Установка дополнительных распределительных шкафов и кабельных ящиков на территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Установка новой АТС на территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Прокладка магистральных кабелей связи по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Прокладка кабелей малой емкости по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Установка дополнительных распределительных шкафов и кабельных ящиков на территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград (расчетный срок).

  - Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в северо-восточной части п.Кленовый (расчетный срок).

  - Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в северной части п.Комсомольский (расчетный срок).

  - Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в восточной части х.Ракитный (расчетный срок).

  - Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в южной части п.Шоссейный (расчетный срок).

  - Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в южной части п.Экспериментальный (расчетный срок).

  - Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в южной части п.Зерновой (расчетный срок).

  - Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в восточной части х.Каменный (расчетный срок).

  - Соблюдение охранных зон воздушных и кабельных линий связи (весь период).

  - Установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС (расчетный срок).

  - Обеспечение населения пунктами коллективного доступа к сети Интернет (расчетный срок).

  - Установка дополнительных таксофонов (расчётный срок).

  - Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и населения (весь период).

## В части охраны окружающей среды:

  - Оказание содействия реализации на территории федеральных региональных и районных целевых программ в области охраны окружающей среды (весь период).

  - Обеспечение административными мерами подготовки экологического обоснования при разработке инвестиционных проектов на территории поселения (весь период).

  - Обеспечения административными мерами выполнения собственниками предприятий – загрязнителей окружающей среды – мероприятий по благоустройству и озеленению санитарно-защитных зон (весь период).

  - Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий (расчётный срок).

  - Подготовка нормативного документа, определяющего приоритет в выделении земли под строительство «экологичным» промышленным предприятиям и отраслям промышленности (первая очередь).

  - Широкое использование альтернативных источников энергии (весь период).

  - Увеличение площади «зеленых островков» на территории поселения (парков, скверов, бульваров, аллей) из пород деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к техногенному воздействию (весь период).

  - Организация контроля и запрета на сжигание бытовых и производственных отходов на свалках, на улицах и во дворах местных жителей пожнивных остатков на полях (первая очередь).

  - Организация регулярной уборки и полива из спецмашин для снижения пылевой нагрузки на улицах (первая очередь).

  - Обеспечение информирования населения об ограничениях, связанных с режимом охраны водоёмов и подземных вод на территории муниципального образования (весь период).

  - Информирование органов охраны порядка о фактах нарушения природоохранного законодательства субъектами, ведущими хозяйственную деятельность на территории городского поселения (весь период).

  - Обеспечение выполнения мероприятий, связанных с охраной водных систем, при подготовке проектов планировки и межевания, размещении объектов капитального строительства (весь период).

  - Приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством (первая очередь).

  - Обеспечение выноса из границ прибрежных защитных полос водоёмов потенциальных источников загрязнения (первая очередь).

  - Обеспечение выноса из границ II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения (первая очередь).

  - Проведение работ по ликвидация и тампонажу неэксплуатируемых скважин (первая очередь – расчётный срок).

  - Регулирование застройки населенного пункта с условием максимально возможного сохранения естественных путей поверхностного стока с их территории (весь период).

  - Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей (первая очередь).

  - Подготовка обоснований с точки зрения охраны подземных вод и оценки влияния объекта на подземные воды и геологическую среду при выборе площадок для размещения объектов - потенциальных загрязнителей (весь период).

  - Проведение работ по определению истощённых и деградированных земель (первая очередь).

  - Снижение хозяйственной нагрузки на территориях истощенных и деградированных земель (первая очередь).

  - Проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах, защиту почв от дефляции и засоления (первая очередь – расчётный срок).

  - Рекультивация нарушенных земель, недействующих свалок, стихийных свалок и полигонов бытовых отходов, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (расчётный срок).

## В части организации мусороудаления и мусоропереработки:

  - Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) (первая очередь);

  - Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения (расчетный срок);

  - Организация в поселении раздельного сбора мусора (расчетный срок);

  - Определение места для размещения скотомогильника на территории муниципального образования с соблюдением условия расположения его не ближе 1000 м к населённым пунктам (первая очередь);

  - Резервирование земельного участка для размещения скотомогильника (первая очередь);

  - Строительство скотомогильника на территории муниципального образования (ориентировочно к востоку от п.Прудовой) (первая очередь).

## В части инженерной подготовки территории:

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации в г.Зерноград и п.Дубки (первая очередь).

  - Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей и проектируемой застройки в г.Зерноград и п.Дубки (расчётный срок).

  - Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации западнее западной окраины г.Зерноград, в районе действующих канализационных очистных сооружений. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Малый Хомутец (расчётный срок).

  - Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации южнее северо-западной окраины г.Зерноград. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Старый Хомутец (расчётный срок).

  - Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации севернее северной окраины г.Зерноград. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть на поля фильтрации (расчётный срок).

  - Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации севернее северо-восточной окраины г.Зерноград. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в близлежащую балку (расчётный срок).

  - Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе западной окраины х.Ракитный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Кагальник (расчётный срок).

  - Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе северо-западной окраины п.Шоссейный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Хомутец (расчётный срок).

  - Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе северной окраины х.Каменный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Мечетка (расчётный срок).

  - Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе южной окраины п.Кленовый. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в канал (расчётный срок).

  - Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе восточной окраины п.Комсомольский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в близлежащий водоем (расчётный срок).

  - Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе юго-западной окраины п.Зерновой. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Старый Хомутец (расчётный срок).

  - Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе юго-западной окраины п.Экспериментальный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Хомутец (расчётный срок).

  - Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе западной окраины п.Прудовой. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Мечетка (расчётный срок).

## В части благоустройства территории:

  - Реконструкция и ремонт существующих искусственных покрытий (первая очередь).

  - Строительство новых покрытий с более широким применением современных материалов и технологий (расчетный срок).

  - Подготовка проекта и установка въездных знаков для города Зернограда и сельских населенных пунктов в составе муниципального образования (расчетный срок).

  - Установка малых архитектурных форм для детей и подростков - детские, игровые, спортивные площадки (первая очередь).

  - Установка малых архитектурных форм в центрах населенных пунктов, местах массового скопления и отдыха населения (расчетный срок).

  - Реконструкция существующих зеленых насаждений общего пользования на территории улиц и скверов, придомовых территориях, организация пешеходных озелененных аллей (первая очередь).

  - Реконструкция существующих зеленых насаждений ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, больницы, учреждений культуры (первая очередь).

  - Реконструкция существующих зеленых насаждений производственных, коммунальных и транспортных территорий (первая очередь).

  - Благоустройство сквера в районе существующего планировочного образования «Северный-2» в северной части города Зерноград (расчётный срок).

  - Благоустройство сквера в районе существующего планировочного образования «Центральный» в центральной части города Зерноград в районе пересечения ул.им.Высоцкого и ул.Машиностроителей (расчётный срок).

  - Благоустройство сквера в районе существующего планировочного образования «Центральный» в центральной части города Зерноград в районе пересечения ул.им.Чкалова и ул.им.Тельмана (расчётный срок).

  - Благоустройство парковой территории в районе существующего планировочного образования «Центральный» в центральной части города Зерноград в районе пересечения ул.Специалистов и ул.Мира (расчётный срок).

  - Организация сквера в районе проектируемого планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград (расчётный срок).

  - Организация сквера в районе проектируемого планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград (расчётный срок).

  - Организация парковой территории в южной части п.Зерновой (расчётный срок).

  - Организация парковой территории в центральной части х.Каменный в районе пересечения ул.Новая и ул.Мичурина (расчётный срок).

  - Организация парковой территории в центральной части п.Кленовый в районе ул.Подбельского (расчётный срок).

  - Организация парковой территории в западной части п.Комсомольский в районе ул.Тургенева (расчётный срок).

  - Организация парковой территории в западной части п.Прудовой в районе ул.Молодежная (расчётный срок).

  - Организация парковой территории в центральной части п.Шоссейный в районе пересечения ул.Пугачева и ул.Центральная (расчётный срок).

  - Организация парковой территории в северо-восточной части п.Экспериментальный в районе ул.Комарова (расчётный срок).

  - Организация парковой территории в южной части п.Экспериментальный в районе ул.Гагарина (расчётный срок).

  - Организация парковой территории в восточной части х.Ракитный по ул.Заречная (расчётный срок).

  - Организация пешеходных озелененных аллей и бульваров (расчётный срок).

  - Формирование системы озеленения при строительстве общественно значимых объектов (весь период).

  - Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения (весь период).

  - Реконструкция имеющихся сетей наружного освещения и восстановление нормируемого освещения в существующей застройке (первая очередь - расчётный срок).

  - Обеспечение нормируемого уровня освещения улиц населенных пунктов Зерноградского городского поселения (расчетный срок - перспектива).

  - Устройство автоматической системы освещения, работающей в различных режимах - сумерки, полное освещение, дежурное освещение (расчетный срок).

## В части реализации генерального плана:

  - Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки Зерноградского городского поселения. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу (первая очередь).

  - Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана (весь период).

  - Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков) (весь период).

  - Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (первая очередь – расчётный срок).

  - Корректировка настоящего генерального плана в период с 2020 по 2021гг. с определением расчётных сроков нового генплана: исходный год – 2020, расчётный срок – 2040г., перспектива – 2050г.

# Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию.

| №п/п | Наименование мероприятия по территориальному планированию | Последовательность |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 | После 2030 г. |
| 1. В части учётов интересов Российской Федерации, Ростовской области, Зерноградского района |
| 1.1. | Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий. |  |  |  |
| 1.2. | Реализация основных решений документов территориального планирования Ростовской области, региональных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий. |  |  |  |
| 1.3. | Учёт интересов районного муниципального образования, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Зерноградского городского поселения. |  |  |  |
| 2. В части изменения административно-территориального деления муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 2.1. | Подготовка землеустроительного дела границ населённых пунктов |  |  |  |
| 2.2. | Постановка границ населённых пунктов на кадастровый учёт |  |  |  |
| 2.3. | Вынос границ населённых пунктов в натуру и закрепление их на местности |  |  |  |
| 3. В части развития экономики |
| 3.1. | Проведение дальнейшей работы в направлении придания статуса «наукограда» городу Зернограду и формирования бренда города как научного центра |  |  |  |
| 3.2. | Разработка муниципальной программы «Развитие малого предпринимательства на территории Зерноградского городского поселения» |  |  |  |
| 3.3. | Резервирование территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, агропромышленной, коммунально-складской, общественно-торговой и иных зонах городского поселения. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе |  |  |  |
| 3.4. | Оказание содействия в рамках полномочий городского поселения в привлечении инвестиций для размещения предприятий на территории муниципального образования |  |  |  |
| 3.5. | Разработка бизнес-плана развития на территории муниципального образования транспортного комплекса по обслуживанию транзита |  |  |  |
| 3.6. | Разработка проекта планировки и межевания включаемых в границы поселка Экспериментальный территорий, предназначенных для размещения комплекса придорожного сервиса |  |  |  |
| 3.7. | Подготовка инвестиционных площадок для размещения объектов придорожного сервиса в поселке Экспериментальный |  |  |  |
| 3.8. | Резервирование территории для размещения торговых и коммерческих объектов, объектов придорожного сервиса, в том числе для размещения предприятий субъектов малого предпринимательства на автомобильных дорогах регионального значения |  |  |  |
| 3.9. | Оказание содействия развитию малого предпринимательства в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции |  |  |  |
| 3.10. | Организация в городском поселении торгово-закупочного предприятия по закупке сельхозпродукции у населения и обеспечивающего дисперсионных сельскохозяйственных производителей района гарантиями в реализации произведенной ими продукции и её ценовой стабильности |  |  |  |
| 3.11. | Разработка и осуществление комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования |  |  |  |
| 3.12. | Оказание содействия в подготовке территорий для освоения промышленных площадок в поселении |  |  |  |
| 3.13. | Содействие в формировании и развитии производственно-закупочных связей предпринимателей поселения с региональными производителями и интеграция экономики поселения в региональные и иные рынки |  |  |  |
| 3.14. | Внедрение и совершенствование современных методов энергоснабжения и ресурсосбережения, рационального природопользования |  |  |  |
| 3.15. | Развитие и совершенствование целевого прямого инвестиционного кредитования инновационных проектов в промышленности |  |  |  |
| 3.16. | Осуществление комплекса мер, направленных на интенсификацию сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 3.17. | Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию структуры сельскохозяйственных угодий |  |  |  |
| 3.18. | Разработка комплекса мероприятий для поддержки «семейного подворья» |  |  |  |
| 3.19. | Выработка мероприятий по развитию горизонтальной и вертикальной форм интеграции в аграрном секторе, углублению процессов межхозяйственной кооперации, созданию новых организационно-хозяйственных структур холдингового типа с интегрированными связями: перерабатывающие предприятия, торговые организации, базы хранения и транспортировки, предприятия агросервиса и др. |  |  |  |
| 3.20. | Развитие и совершенствование сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрение информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров |  |  |  |
| 3.21. | Оказание содействия модернизации и реконструкции на новейшей технической и технологической основе функционирующих и создание новых конкурентоспособных производств |  |  |  |
| 3.22. | Оказание содействия в создании предприятий пищевой промышленности |  |  |  |
| 3.23. | Оказание содействия развитию комплекса придорожного сервиса, включающего коммерческие объекты – торговые, общественного питания, мотели, кемпинги и т.д. |  |  |  |
| 3.24. | Подготовка инвестиционных площадок для освоения на территории поселения (документация, инфраструктура, организационные мероприятия) |  |  |  |
| 3.25. | Решение проблем занятости населения с участием бюджетообразующих предприятий на базе создаваемой инновационной инфраструктуры и акцентом на предпринимательство, разработка мероприятий, направленных на легализацию «теневого» сектора |  |  |  |
| 3.26. | Принятие нормативных актов, регламентирующих характеристики внешнего облика объектов капитального строительства в части применения строительных материалов, некоторых архитектурно-строительных приёмов. Данные мероприятия должны предотвратить снижение капитализации земель поселения |  |  |  |
| 4. В части оптимизации землепользования |
| 4.1. | Проведение инвентаризации земель поселения |  |  |  |
| 4.2. | Изменение категории земель земельных участков сельскохозяйственного назначения на категорию земель населённых пунктов, в соответствии с настоящим генеральным планом в городе Зерноград, хуторах Каменный и Ракитный, посёлках Зерновой, Кленовый, Комсомольский и Экспериментальный |  |  |  |
| 4.3. | Постановка на кадастровый учёт новой границы населённого пункта города Зерноград, хуторов Каменный и Ракитный, посёлков Зерновой, Кленовый, Комсомольский и Экспериментальный в соответствии с настоящим генеральным планом |  |  |  |
| 4.4. | Формирование земельных участков и подготовка документации для размещения инвестиционных проектов в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными стратегиями и программами развития |  |  |  |
| 4.5. | Оформление документации, устанавливающей правовой статус земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |
| 4.6. | Организация системы мониторинга за состоянием земель поселения |  |  |  |
| 4.7. | Резервирование земельных участков для размещения объектов, предусмотренных настоящим генеральным планом |  |  |  |
| 5. В части развития жилищного строительства |
| 5.1. | Проведение полной инвентаризации жилого фонда муниципального образования с уточнением его реальных объемов, уточнения характеристик существующего жилья |  |  |  |
| 5.2. | Формирование базы данных о земельных участках и объектах капитального строительства на территории населённых пунктов муниципального образования, включающую данные о принадлежности, состоянии, благоустройстве жилых строений, других сведений |  |  |  |
| 5.3. | Проведение комплекса мероприятий по признанию бесхозяйными объектов капитально строительства жилого назначения и принятию их в муниципальную собственность с целью предоставления третьим лицам |  |  |  |
| 5.4. | Проведение инвентаризации земель в границах жилых зон с целью уточнения границ свободных территорий, благоприятных для освоения под новое жилищное строительство |  |  |  |
| 5.5. | Резервирование земельных участков для перспективного развития жилищного строительства |  |  |  |
| 5.6. | Подготовка и принятие целевой муниципальной программы развития жилищного строительства в городском поселении |  |  |  |
| 5.7. | Подготовка муниципальной программы поэтапной реконструкции и капитального ремонта муниципального жилого фонда, признанного ветхим и аварийным |  |  |  |
| 5.8. | Резервирование земельных участков для перспективного развития жилищного строительства |  |  |  |
| 5.9. | Обеспечение комплексности освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования |  |  |  |
| 5.10. | Выполнение организационных мероприятий по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения земельных участков для индивидуального строительства |  |  |  |
| 5.11. | Разработка мероприятий по строительству муниципального жилого фонда в местных целевых программах и выделение площадок под такое строительство в соответствии с генеральным планом на основе разрабатываемых проектов планировки территории |  |  |  |
| 5.12. | Подготовка проекта межевания территории планировочного образования «Южный» в городе Зернограде с целью формирования земельных участков для жилищного строительства |  |  |  |
| 5.13. | Подготовка проекта межевания территории планировочного образования «Тимирязево-2» в городе Зернограде с целью формирования земельных участков для жилищного строительства |  |  |  |
| 5.14. | Выполнение проекта планировки и межевания проектируемого планировочного образования «Новый поселок-1» в городе Зернограде |  |  |  |
| 5.15. | Выполнение проекта планировки и межевания проектируемого планировочного образования «Северный-3» в городе Зернограде |  |  |  |
| 5.16. | Подготовка проекта межевания территорий к югу от балки Старый Хомутец с в поселке Зерновом с целью формирования земельных участков и предоставления их под жилищное строительство |  |  |  |
| 5.17. | Подготовка проекта межевания территорий по улице Мичурина в хуторе Каменный с целью формирования земельных участков и предоставления их под жилищное строительство |  |  |  |
| 5.18. | Подготовка проекта планировки и межевания территорий нового жилищного строительства на северо-западе поселка Кленовый |  |  |  |
| 5.19. | Выполнение мероприятий по рекультивации и инженерной подготовке территорий в центральной части поселка Комсомольский между улицами Нижняя и Молодежная с целью размещения жилищного строительства |  |  |  |
| 5.20. | Подготовка проекта межевания территорий в центральной части поселка Комсомольский между улицами Нижняя и Молодежная с целью формирования земельных участков и предоставления их под жилищное строительство |  |  |  |
| 5.21. | Подготовка проекта межевания территорий к северу от поселка Комсомольский с целью формирования земельных участков и предоставления их под жилищное строительство |  |  |  |
| 5.22. | Формирование земельных участков по улице Октябрьской в поселке Прудовом с целью предоставления под жилищное строительство |  |  |  |
| 5.23. | Подготовка проекта планировки и межевания территории СНТ «Селекционер» в хуторе Ракитный с целью задания нормативных параметров улично-дорожной сети и инженерного обеспечения |  |  |  |
| 5.24. | Подготовка проекта планировки и межевания территорий нового жилищного строительства в южной части поселка Экспериментальный |  |  |  |
| 5.26. | Переоценка потребностей в жилищном строительстве при корректировке настоящего генерального плана |  |  |  |
| 5.27. | Принятие мер, направленных на уплотнение существующей жилой застройки |  |  |  |
| 6. В части развития сферы обслуживания |
| 6.1. | Разработка муниципальной программы развития дошкольного образования в поселении с внедрением альтернативных форм обучения |  |  |  |
| 6.2. | Резервирование земельного участка площадью не менее 0,28 га в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Чапаева, Северная, Костычево и 8-го марта для строительства дошкольного образовательного учреждения на 70 мест |  |  |  |
| 6.3. | Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 70 мест в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда |  |  |  |
| 6.4. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 70 мест в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Чапаева, Северная, Костычево и 8-го марта |  |  |  |
| 6.5. | Резервирование земельного участка площадью не менее 0,24 га в планировочном образовании «Тимирязево-2» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Северная, Вологодская и Назарова для строительства дошкольного образовательного учреждения на 60 мест |  |  |  |
| 6.6. | Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в планировочном образовании «Тимирязево-2» города Зернограда |  |  |  |
| 6.7. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в планировочном образовании «Тимирязево-2» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Северная, Вологодская и Назарова |  |  |  |
| 6.8. | Резервирование земельного участка площадью не менее 0,52 га в планировочном образовании «Южный» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Комарова и Виноградная для строительства дошкольного образовательного учреждения на 150 мест |  |  |  |
| 6.9. | Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 150 мест в планировочном образовании «Южный» города Зернограда ( |  |  |  |
| 6.10. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест в планировочном образовании «Южный» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Комарова и Виноградная |  |  |  |
| 6.11. | Резервирование земельного участка площадью не менее 0,24 га в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда для строительства дошкольного образовательного учреждения на 60 мест |  |  |  |
| 6.12. | Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда |  |  |  |
| 6.13. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда |  |  |  |
| 6.14. | Резервирование земельного участка площадью не менее 0,5 га в западной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда для строительства дошкольного образовательного учреждения на 130 мест |  |  |  |
| 6.15. | Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 130 мест в западной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда |  |  |  |
| 6.16. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 130 мест в западной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда |  |  |  |
| 6.17. | Резервирование земельного участка площадью не менее 0,36 га в восточной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда для строительства дошкольного образовательного учреждения на 90 мест |  |  |  |
| 6.18. | Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 90 мест в восточной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда |  |  |  |
| 6.19. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 90 мест в восточной части планировочного образования «Новый поселок-1» города Зернограда |  |  |  |
| 6.20. | Резервирование земельного участка площадью не менее 0,12 га в поселке Кленовый для строительства дошкольного образовательного учреждения на 30 мест |  |  |  |
| 6.21. | Подготовка проектно-сметной документации для дошкольного образовательного учреждения на 30 мест в поселке Кленовый |  |  |  |
| 6.22. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 30 мест в поселке Кленовый |  |  |  |
| 6.23. | Реконструкция с увеличением вместимости дошкольного образовательного учреждения в поселке Зерновом |  |  |  |
| 6.24. | Разработка муниципальной программы развития общего образования в поселении |  |  |  |
| 6.25. | Разработка комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию системы общего образования, связанную с вводом в эксплуатацию новых школьных зданий, реконструкцией существующих школ, перепрофилированием учреждений и т.д. |  |  |  |
| 6.26. | Реконструкция здания лицея №3 |  |  |  |
| 6.27. | Реконструкция здания СОШ №2 |  |  |  |
| 6.28. | Реконструкция здания МОУ СОШ №14 |  |  |  |
| 6.29. | Резервирование земельного участка в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Чапаева, Северная, Костычево и 8-го марта для строительства общеобразовательного учреждения |  |  |  |
| 6.30. | Подготовка проектно-сметной документации для общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда |  |  |  |
| 6.31. | Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Старая Тимирязевка» города Зернограда на территории, ограниченной улицами Чапаева, Северная, Костычево и 8-го марта |  |  |  |
| 6.32. | Резервирование земельного участка в планировочном образовании «Южный» города Зернограда для строительства общеобразовательного учреждения |  |  |  |
| 6.33. | Подготовка проектно-сметной документации для общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Южный» города Зернограда |  |  |  |
| 6.34. | Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Южный» города Зернограда |  |  |  |
| 6.35. | Резервирование земельного участка в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда для строительства общеобразовательного учреждения |  |  |  |
| 6.36. | Подготовка проектно-сметной документации для общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда |  |  |  |
| 6.37. | Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Северный-3» города Зернограда |  |  |  |
| 6.38. | Резервирование земельного участка в планировочном образовании «Новый поселок-1» города Зернограда для строительства общеобразовательного учреждения |  |  |  |
| 6.39. | Подготовка проектно-сметной документации для общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Новый поселок-1» города Зернограда |  |  |  |
| 6.40. | Строительство общеобразовательного учреждения в планировочном образовании «Новый поселок-1» города Зернограда |  |  |  |
| 6.41. | Определение целесообразности строительства школьных зданий, уточнение требуемой вместимости, определение объемов реконструктивных мероприятий |  |  |  |
| 6.42. | Проведение реконструкции или капитального ремонта учреждений дополнительного образования |  |  |  |
| 6.43. | Рассмотрение возможности развития сети филиалов учреждений дополнительного образования в различных районах города с использованием мощностей существующих и планируемых общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 6.44. | Рассмотрение возможности открытия филиалов учреждений дополнительного образования в населенных пунктах Комсомольский и Экспериментальный |  |  |  |
| 6.45. | Разработка проекта реконструкции комплекса зданий Зерноградской центральной районной больницы |  |  |  |
| 6.46. | Разработка проектно-сметной документации на строительство дополнительных корпусов Центральной районной больницы |  |  |  |
| 6.47. | Проведение реконструкции Центральной районной больницы |  |  |  |
| 6.48. | Проведение реконструкции поликлиники при Центральной районной больнице с увеличением вместимости учреждения |  |  |  |
| 6.49. | Организации филиала амбулаторно-поликлинического учреждения в новом планировочном образовании «Южный» |  |  |  |
| 6.50. | Организации филиала амбулаторно-поликлинического учреждения в новом планировочном образовании «Новый поселок-1» |  |  |  |
| 6.51. | Разработка комплекса мер, направленных на внедрение практики размещения в населенных пунктах офисов врачей общей практики |  |  |  |
| 6.52. | Рассмотрение необходимости размещения на территории города Зернограда реабилитационного центра для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения |  |  |  |
| 6.53. | Рассмотрение необходимости размещения социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 6.54. | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Экспериментальный |  |  |  |
| 6.55. | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Ракитный |  |  |  |
| 6.56. | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Зерновой |  |  |  |
| 6.57. | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Комсомольский |  |  |  |
| 6.58. | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Прудовой |  |  |  |
| 6.59. | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Каменный |  |  |  |
| 6.60. | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Кленовый |  |  |  |
| 6.61. | Строительство спортивного комплекса с бассейном в центральном городском парке |  |  |  |
| 6.62. | Резервирование земельного участка для размещения универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Южный» |  |  |  |
| 6.63. | Подготовка проектно-сметной документации для универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Южный» |  |  |  |
| 6.64. | Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Южный» |  |  |  |
| 6.65. | Резервирование земельного участка для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса в новом планировочном районе «Новый поселок-1» |  |  |  |
| 6.66. | Подготовка проектно-сметной документации для универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Новый поселок-1» |  |  |  |
| 6.67. | Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Новый поселок-1» |  |  |  |
| 6.68. | Резервирование земельного участка для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса в новом планировочном районе «Северный-3» |  |  |  |
| 6.69. | Подготовка проектно-сметной документации для универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Северный-3» |  |  |  |
| 6.70. | Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в новом планировочном районе «Северный-3» |  |  |  |
| 6.71. | Размещение открытых плоскостных сооружений в составе формируемых зон отдыха |  |  |  |
| 6.72. | Планомерная установка и благоустройство спортивных площадок в жилой застройке населенных пунктов |  |  |  |
| 6.73. | Развитие сети спортивно-тренажёрных залов, приближенных к жилой застройке |  |  |  |
| 6.74. | Проведение обследования с целью оценки состояния зданий учреждений культуры городского поселения и определения объёмов реконструктивных и ремонтных мероприятий |  |  |  |
| 6.75. | Капитальный ремонт библиотеки имени Гайдара в городе Зернограде |  |  |  |
| 6.76. | Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Комсомольском |  |  |  |
| 6.77. | Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Шоссейном |  |  |  |
| 6.78. | Открытие детской библиотеки на базе имеющихся учреждений культуры |  |  |  |
| 6.79. | Открытие юношеской библиотеки на базе имеющихся учреждений культуры |  |  |  |
| 6.80. | Резервирование земельного участка для размещения культурно-досугового центра с библиотекой в новом планировочном образовании «Южный» |  |  |  |
| 6.81. | Подготовка проектно-сметной документации для культурно-досугового центра с библиотекой в новом планировочном образовании «Южный» |  |  |  |
| 6.82. | Строительство культурно-досугового центра с библиотекой в новом планировочном образовании «Южный» |  |  |  |
| 6.83. | Подготовка проекта реконструкции рынка на улице Тельмана в городе Зернограде |  |  |  |
| 6.84. | Выполнение мероприятий по реконструкции рынка на улице Тельмана в городе Зернограде |  |  |  |
| 6.85. | Подготовка проекта реконструкции рынка на пересечении улиц Ленина и К.Маркса в городе Зернограде |  |  |  |
| 6.86. | Выполнение мероприятий по реконструкции рынка на пересечении улиц Ленина и К.Маркса в городе Зернограде |  |  |  |
| 6.87. | Подготовка проекта планировки и межевания коммерческой зоны в восточной части города Зернограда |  |  |  |
| 6.88. | Разработка проекта коммерческой зоны на улице Клименко |  |  |  |
| 6.89. | Оборудование коммерческой зоны на улице Клименко |  |  |  |
| 6.90. | Формирование системы требований к облику архитектурных объектов коммерческого назначения |  |  |  |
| 6.91. | Оказание содействия малому предпринимательству в части развития гостиничной инфраструктуры |  |  |  |
| 6.92. | Размещение бань (саун) вместе со спортивными учреждениями |  |  |  |
| 6.93. | Резервирование земельного участка для развития кладбища в посёлке Зерновой |  |  |  |
| 6.94. | Резервирование земельного участка для развития кладбища в хуторе Каменный |  |  |  |
| 6.95. | Резервирование земельного участка для развития кладбища в посёлке Комсомольский |  |  |  |
| 6.96. | Резервирование земельного участка для развития кладбища в хуторе Ракитный |  |  |  |
| 6.97. | Размещение общественных уборных в каждом сельском населённом пункте муниципального образования |  |  |  |
| 6.98. | Доведение количества общественных уборных в городе Зернограде до 20 мест |  |  |  |
| 7. В части установления и развития зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия |
| 7.1. | Обеспечение административными мерами подготовки проектов санитарно-защитных зон собственниками промышленных и сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |
| 7.2. | Обеспечение административными мерами выполнения шумозащитных мероприятий собственником железной дороги с целью сокращения размеров санитарно-защитной зоны от железной дороги и от железнодорожной станции |  |  |  |
| 7.3. | Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов от кладбищ до жилых домов не менее 300 м |  |  |  |
| 7.4. | Обеспечение административными мерами соблюдения собственниками земельных участков санитарных разрывов, установленных действующим законодательством, при размещении объектов капитального строительства |  |  |  |
| 7.5. | Учёт санитарных разрывов при формировании и предоставлении земельных участков для ведения хозяйственной деятельности и разрешений на строительство в границах городского поселения |  |  |  |
| 7.6. | Обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных линейных объектов инженерных и транспортных коммуникаций при подготовке документации по планировке территорий |  |  |  |
| 7.7. | Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при подготовке документации по планировке территорий |  |  |  |
| 7.8. | Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при выделении земельных участков и разрешений на строительство |  |  |  |
| 7.9. | Подготовка проектов прибрежных защитных полос для водоёмов на территории поселения |  |  |  |
| 7.10. | Разработка проекта организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |  |  |
| 7.11. | Оборудование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |  |  |
| 7.12. | Учёт ограничений, связанных с режимами деятельности на территориях залегания полезных ископаемых, при планировании размещения объектов капитального строительства |  |  |  |
| 8. В части охраны историко-культурного наследия |
| 8.1. | Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных памятников, расположенных в границах муниципального образования |  |  |  |
| 8.2. | Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия |  |  |  |
| 8.3. | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении объектов, обладающих признаками культурного наследия, на территории городского поселения |  |  |  |
| 8.4. | Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения |  |  |  |
| 8.5. | Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия |  |  |  |
| 8.6. | Разработка режимов содержания, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия |  |  |  |
| 8.7. | Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области |  |  |  |
| 8.8. | Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон |  |  |  |
| 8.9. | Информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия |  |  |  |
| 8.10. | Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий |  |  |  |
| 8.11. | Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |
| 8.12. | Создание базы данных об объектах культурного наследия на территории городского поселения, включающей описание объекта, фотоматериалы, схемы размещения, правоустанавливающие документы и т.д. |  |  |  |
| 8.13. | Обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним |  |  |  |
| 8.14. | Привлечение инвестиций для реализации мероприятий по спасению, сохранению, восстановлению и популяризации объектов культурного наследия |  |  |  |
| 9. В части учёта иных планировочных ограничений градостроительной деятельности |
| 9.1. | Обеспечение выполнения мероприятий по инженерной защите в случае планируемого освоения под застройку территорий, неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении |  |  |  |
| 9.2. | Учёт ограничений по геоморфологическим условиям в документах по планировке территорий |  |  |  |
| 9.3. | Предотвращение стихийной застройки охранных зон линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 9.4. | Информирование собственников земельных участков и застройщиков о наличии ограничений по условиям охраны линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 9.5. | Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с собственниками автодорог и линейных инженерных коммуникаций в части размещения объектов капитального строительства в границах их охранных зон |  |  |  |
| 10. В части защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 10.1. | Разработка муниципальной программы по инженерной защите территории поселения от опасных природных явлений – геологических, гидрологических, природных пожаров и т.д. |  |  |  |
| 10.2. | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение просадок грунтов и подтопления территорий при размещении объектов капитального строительства |  |  |  |
| 10.3. | Организация поверхностного стока на территории всех населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |
| 10.4. | Разработка и выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение подтопления застройки в городе Зернограде |  |  |  |
| 10.5. | Выполнение комплекса мероприятий по обоснованию необходимости проведения работ по расчистке балок в границах поселения |  |  |  |
| 10.6. | Проведение обследования всех гидротехнических сооружений в границах Зерноградского городского поселения с определением их технического состояния, целесообразности дальнейшего использования и необходимых объемов реконструкции |  |  |  |
| 10.7. | Выполнение работ по реконструкции или ремонту существующих гидротехнических сооружений |  |  |  |
| 10.8. | Оказание содействия в рамках полномочий городского поселения по предотвращению природных и техногенных пожаров на территории городского поселения |  |  |  |
| 10.9. | Оценка необходимости размещения дополнительного пожарного депо на территории города Зернограда |  |  |  |
| 10.10. | Выполнение подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам и водозаборам, в целях обеспечения возможности забора воды пожарными машинами |  |  |  |
| 10.11. | Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ, водозаборных скважин и т. п.), находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |
| 10.12. | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на снижение аварийности на автомобильных дорогах в границах муниципального образования |  |  |  |
| 10.13. | Обеспечение административными мерами соблюдения санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от пожароопасных и химически опасных объектов |  |  |  |
| 10.14. | Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2012г. |  |  |  |
| 11. В части развития транспортного комплекса |
| 11.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  |  |  |
| 11.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства |  |  |  |
| 11.3. | Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах муниципального образования на основе решений настоящего генерального плана |  |  |  |
| 11.4. | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий |  |  |  |
| 11.5. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, в первую очередь на перекрёстках |  |  |  |
| 11.6. | Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов |  |  |  |
| 11.7. | Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства |  |  |  |
| 11.8. | Организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом |  |  |  |
| 11.9. | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  |  |  |
| 11.10. | Создание инфраструктуры автосервиса |  |  |  |
| 11.11. | Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения |  |  |  |
| 11.12. | Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства железных и автомобильных дорог |  |  |  |
| 11.13. | Выход с инициативным предложением в органы государственной власти Ростовской области об оценке возможности размещения на территории муниципального образования транспортно-логистического комплекса в поселке Экспериментальный |  |  |  |
| 11.14. | Выход с инициативным предложением в органы государственной власти Ростовской области об оценке возможности строительства пересечений в разных уровнях на автомобильной дороге регионального значения Р 61-1 г.Ростов-на-Дону – (от магистрали «Дон») – г.Ставрополь |  |  |  |
| 11.15. | Оказание содействия развитию сети автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах муниципального образования на всех стадиях |  |  |  |
| 11.16. | Оказание содействия в выделении земельных участков для развития железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения |  |  |  |
| 11.17. | Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения |  |  |  |
| 11.18. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами |  |  |  |
| 11.19. | Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог |  |  |  |
| 11.20. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах города, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства |  |  |  |
| 11.21. | Разработка комплексной транспортной схемы города |  |  |  |
| 11.22. | Учёт предлагаемых проектом генерального плана мероприятий по развитию улично-дорожной сети в документации по планировке городских территорий (проектах планировки и межевания) в части закрепления красных линий и размещения застройки |  |  |  |
| 11.23. | Учёт предлагаемых проектом генерального плана мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Правилах землепользования и застройки посредством задания параметров для соответствующих территориальных зон в части отступа застройки от красной линии улицы в случае планируемого её расширения |  |  |  |
| 11.24. | Строительство системы магистралей районного значения в южной части города с использованием улиц Садовая, Полевая, Ватутина, Чехова, Гагарина, Самохвалова |  |  |  |
| 11.25. | Строительство системы магистралей районного значения в центральной части города с использованием улиц Специалистов, Ленина, Колодина, Березовая, Чкалова, Мира, Машиностроителей, Авиационного |  |  |  |
| 11.26. | Строительство системы магистралей районного значения в восточной части города с использованием улиц Некрасова, Степная, Пирогова, Макаренко, Манычская, Урожайная, Лелюшенко, Остапенко |  |  |  |
| 11.27. | Строительство системы магистралей районного значения в западной части города с использованием улиц Клименко, Зерноградская, Больничный, Западный, Дзержинского |  |  |  |
| 11.28. | Строительство системы магистралей районного значения для обслуживания районов нового жилищного строительства |  |  |  |
| 11.29. | Выход с инициативным предложением в органы государственной власти Ростовской области об оценке возможности строительства двух пересечений в разных уровнях с железной дорогой в границах города Зернограда |  |  |  |
| 11.30. | Предотвращение застройки территорий, на которых настоящим генеральным планом запланировано строительство транспортных развязок |  |  |  |
| 11.31. | Строительство развязки кольцевого типа в одном уровне на пересечении улиц Садовая, Гагарина и Чехова |  |  |  |
| 11.32. | Строительство развязки кольцевого типа в одном уровне на примыкании проектируемого транспортного обхода к улице Урожайной в северной части города (пересечение Урожайной и Лелюшенко) |  |  |  |
| 11.33. | Строительство развязки кольцевого типа в одном уровне на примыкании проектируемого транспортного обхода к улице Клименко (в створе улицы Губаревича) |  |  |  |
| 11.34. | Осуществление сноса капитальных строений на примыкании переулка Авиационный к улице им.Шукшина с целью освобождения створа улицы |  |  |  |
| 11.35. | Переустройство улицы Ленина в транспортную магистраль районного значения на всем протяжении |  |  |  |
| 11.36. | Организация поперечных профилей всех улиц с водоотводом |  |  |  |
| 11.37. | Разработка маршрутов движения общественного транспорта, обеспечивающих выполнения условий обеспечения оптимального обслуживания населения, проживающего в различных планировочных образованиях города Зернограда, обеспечения им доступа к объектам социальной инфраструктуры, местам приложения труда |  |  |  |
| 11.38. | Разработка маршрутов движения общественного транспорта, связывающих центр муниципального образования с сельскими населенными пунктами, входящими в его состав |  |  |  |
| 11.39. | Организация станции технического обслуживания автобусного парка города |  |  |  |
| 11.40. | Оборудование остановок автобуса современными крытыми павильонами |  |  |  |
| 11.41. | Подготовка муниципальной программы поэтапной реконструкции улично-дорожной сети города с определением очерёдности мероприятий |  |  |  |
| 11.42. | Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах населенных пунктов поселения |  |  |  |
| 11.43. | Установка указателей и дорожных знаков на улицах и перекрёстках населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |
| 11.44. | Строительство автомобильных развязок на пересечении магистралей общегородского и районного значения |  |  |  |
| 11.45. | Строительство пешеходных переходов в разных уровнях в местах интенсивного движения пешеходов |  |  |  |
| 11.46. | Формирование улицы Советской в качестве улицы с преимущественно пешеходным движением |  |  |  |
| 11.47. | Благоустройство пешеходной улицы Советской с использованием малых форм, освещения и озеленения |  |  |  |
| 11.48. | Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц всех населенных пунктов поселения |  |  |  |
| 11.49. | Устройство велодорожек в парках и скверах города Зернограда |  |  |  |
| 11.50. | Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды |  |  |  |
| 12. В части развития инженерной инфраструктуры |
| 12.1. | Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Зерноградского городского поселения |  |  |  |
| 12.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых |  |  |  |
| 12.3. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующих районов жилой застройки города Зерноград общей протяженностью 4,52 км по улицам: Алтайская, им.Самохвалова, Уральская, Строителей, Киевская, Молодежная, Степная, Весенняя, Юбилейная, пер.Мирный, пер.Каштановый, пер.Тверской |  |  |  |
| 12.4. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград общей протяженностью 10,34 км |  |  |  |
| 12.5. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки планировочного образования «Тимерязево-2» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 6,43 км |  |  |  |
| 12.6. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград общей протяженностью 13,6 км |  |  |  |
| 12.7. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в юго-западной части города Зерноград общей протяженностью 3,64 км |  |  |  |
| 12.8. | Капитальный ремонт ВНС по ул.им. Шукшина, 98е |  |  |  |
| 12.9. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в южной части п.Зерновой общей протяженностью 0,28 км |  |  |  |
| 12.10. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в северо-восточной части п.Кленовый общей протяженностью 1,15 км |  |  |  |
| 12.11. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в северной части п.Комсомольский общей протяженностью 0,7 км |  |  |  |
| 12.12. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в восточной части х.Ракитный и существующей застройки в западной части поселка общей протяженностью 5,47 |  |  |  |
| 12.13. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в юго-восточной части п.Шоссейный общей протяженностью 0,42 км |  |  |  |
| 12.14. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в южной части п.Экспериментальный общей протяженностью 1,7 км |  |  |  |
| 12.15. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в восточной части х.Каменный общей протяженностью 4,3 км |  |  |  |
| 12.16. | Замена 2,2 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки п.Зерновой |  |  |  |
| 12.17. | Замена 3,6 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки п.Дубки |  |  |  |
| 12.18. | Замена 3,5 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки х.Ракитный |  |  |  |
| 12.19. | Замена 1,36 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки х.Каменный |  |  |  |
| 12.20. | Замена 3,5 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки п.Комсомольский |  |  |  |
| 12.21. | Замена 3,6 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки п.Кленовый |  |  |  |
| 12.22. | Замена 4,0 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки п.Шоссейный |  |  |  |
| 12.23. | Замена 19,725 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки г.Зерноград |  |  |  |
| 12.24. | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» по ул.Цветочная в г.Зерноград |  |  |  |
| 12.25. | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Кленовый |  |  |  |
| 12.26. | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Комсомольский |  |  |  |
| 12.27. | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в х.Ракитный |  |  |  |
| 12.28. | Реконструкция двух артезианских скважин и водонапорных башен инженера «Рожновского» в п.Зерновой |  |  |  |
| 12.29. | Строительство артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Шоссейный |  |  |  |
| 12.30. | Строительство артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Кленовый |  |  |  |
| 12.31. | Строительство артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в х.Каменный |  |  |  |
| 12.32. | Строительство артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Прудовой |  |  |  |
| 12.33. | Строительство артезианской скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в п.Экспериментальный |  |  |  |
| 12.34. | Оборудование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |  |  |
| 12.35. | Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов |  |  |  |
| 12.36. | Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды |  |  |  |
| 12.37. | Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией |  |  |  |
| 12.38. | Внедрение прогрессивных технологий и оборудования |  |  |  |
| 12.39. | Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоотведения в г.Зерноград |  |  |  |
| 12.40. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующей канализационной сети в г.Зерноград |  |  |  |
| 12.41. | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети в г.Зерноград |  |  |  |
| 12.42. | Реконструкция канализационных сетей протяженностью 12 км в существующей застройке г.Зерноград |  |  |  |
| 12.43. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Зерноград |  |  |  |
| 12.44. | Реконструкция КНС по ул.им.Шукшина,д.91 в г.Зерноград |  |  |  |
| 12.45. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Новый поселок» в южной части города Зерноград общей протяженностью 12,0 км по улицам: Садовая, Пушкина, Горького, Шевченко, Осипенко, Победы, Долбина, Маяковского, Белинского, Комсомольская, Циолковского, Ватутина, Зерновая, Островского, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Буденного, Полевая |  |  |  |
| 12.46. | Строительство канализационного коллектора по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-2» в южной части города Зерноград общей протяженностью 10,82 км |  |  |  |
| 12.47. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочных образований: «Геолого-разведывательный», «Юго-Западный» и «Южный» в юго-западной части города Зерноград общей протяженностью 9,9 км по улицам: Строителей, Российская, 50-летия Победы, Вишневая, им.Самохвалова, Юбилейная, Виноградная, Гагарина, пер.Абрикосовый, пер.Малиновый |  |  |  |
| 12.48. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Старый поселок» западной части города Зерноград общей протяженностью 4,7 км по улицам: Лесная, Железнодорожная, им.Крупской, им.Свердлова, им.Кирова, Первомайская, им.Губаревича, им.Лубяного, им.К.Маркса |  |  |  |
| 12.49. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Северный-1» в северной части города Зерноград общей протяженностью 1,86 км по улицам: Кленовая, им.Лубяного, им.Вавилова, пер.Каштановый |  |  |  |
| 12.50. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Северный-2» в северной части города Зерноград общей протяженностью 1,2 км по улицам: им.Клименко, Весенняя |  |  |  |
| 12.51. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки п.Дубки общей протяженностью 2,4 км по улицам: Зерноградская, им.Косарева, Вознова |  |  |  |
| 12.52. | Строительство канализационного коллектора по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград общей протяженностью 5,63 км |  |  |  |
| 12.53. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Тимирязево-1» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 5,08 км по улицам: им.Мичурина, им.Докучаева, им.Пархоменко, им.Лазо, им.Гайдара, Степная, пер.Кольцовский, им.Лелюшенко |  |  |  |
| 12.54. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Тимирязево-2» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 5,3 км по улицам: Вологодская, им.Назарова |  |  |  |
| 12.55. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Старая Тимирязевка» в северо-восточной части города Зерноград общей протяженностью 9,94 км по улицам: им.Мичурина, им.Докучаева, им.Пархоменко, им.Лазо, им.Гайдара, Степная, Некрасова, Чапаева, им.Седова, им.Хмельницкого, пер.Кольцовский, Урожайная, Спортивная, Молодежная, Манычская, им.Щорса, им.Вити Новицкого |  |  |  |
| 12.56. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки планировочного образования «Восточный» в восточной части города Зерноград общей протяженностью 2,26 км по улицам: Березовая, им.Нестерова, пер.Учебный, пер.Московский, пер.Центральный |  |  |  |
| 12.57. | Строительство магистрального канализационного коллектора по ул.им.Клименко протяженностью 4,0 км, в северной части города |  |  |  |
| 12.58. | Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения в г.Зерноград |  |  |  |
| 12.59. | Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов Зерноградского городского поселения |  |  |  |
| 12.60. | Корректировка проектируемой схемы расположения сетей и сооружений канализации специализированной организацией |  |  |  |
| 12.61. | Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития |  |  |  |
| 12.62. | Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения |  |  |  |
| 12.63. | Прокладка газопроводов высокого давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград общей протяженностью 2,5 км |  |  |  |
| 12.64. | Прокладка газопроводов среднего давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград общей протяженностью 1,45 км |  |  |  |
| 12.65. | Прокладка газопроводов низкого давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград общей протяженностью 10,9 км |  |  |  |
| 12.66. | Установка дополнительных 7 газорегуляторных пунктов на территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград |  |  |  |
| 12.67. | Прокладка газопроводов среднего давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Южный» в юго-западной части города Зерноград общей протяженностью 0,25 км |  |  |  |
| 12.68. | Прокладка газопроводов низкого давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Южный» в юго-западной части города Зерноград общей протяженностью 2,7 км |  |  |  |
| 12.69. | Установка дополнительных двух газорегуляторных пунктов на территории проектируемой застройки планировочного образования «Южный» в юго-западной части города Зерноград |  |  |  |
| 12.70. | Прокладка газопроводов низкого давления по территории существующей застройки планировочного образования «Старый поселок» в западной части города Зерноград по ул.Красноармейская общей протяженностью 0,27 км |  |  |  |
| 12.71. | Прокладка газопроводов среднего давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград общей протяженностью 3,62 км |  |  |  |
| 12.72. | Прокладка газопроводов низкого давления по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград общей протяженностью 4,4 км |  |  |  |
| 12.73. | Установка дополнительных трех газорегуляторных пунктов на территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград |  |  |  |
| 12.74. | Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой застройки в северо-восточной части п.Кленовый общей протяженностью 1,15 км |  |  |  |
| 12.75. | Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой и существующей застройки п.Комсомольский общей протяженностью 1,2 км |  |  |  |
| 12.76. | Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой и существующей застройки х.Ракитный общей протяженностью 4,4 км |  |  |  |
| 12.77. | Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой и существующей застройки п.Шоссейный общей протяженностью 0,38 км |  |  |  |
| 12.78. | Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой застройки в южной части п.Экспериментальный общей протяженностью 1,32 км |  |  |  |
| 12.79. | Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой застройки в южной части п.Зерновой общей протяженностью 0,28 км |  |  |  |
| 12.80. | Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой застройки в восточной части х.Каменный общей протяженностью 0,64 км (расчетный срок);Подготовка и корректировка проекта схем газоснабжения населенных пунктов Зерноградского городского поселения на проектный срок специализированной организацией |  |  |  |
| 12.81. | Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии |  |  |  |
| 12.82. | Реконструкция котельной №3 по ул.Специалистов 57 корп.2, в г.Зернограде |  |  |  |
| 12.83. | Реконструкция котельной №1 по ул.Чкалова 17д, в г.Зернограде |  |  |  |
| 12.84. | Реконструкция котельной №7 по ул.Новая 3а, в г.Зернограде |  |  |  |
| 12.85. | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 до ТК-17 в г.Зернограде |  |  |  |
| 12.86. | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК -21 к зданию ЦДОД котельной №2 в г.Зернограде |  |  |  |
| 12.87. | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-4 до ТК-10 котельной №5 в г.Зернограде |  |  |  |
| 12.88. | Замена малоэффективных газогорелочных устройств на современные |  |  |  |
| 12.89. | Замена котлов по котельным предприятий |  |  |  |
| 12.90. | Реконструкция систем отопления зданий котельных и производственных зданий с применением энергосберегающих технологий |  |  |  |
| 12.91. | Замена насосного оборудования по котельным предприятий |  |  |  |
| 12.92. | Оснащение котлоагрегатов приборами и автоматизированными системами регулирования режима работы в соответствии с отопительным графиком |  |  |  |
| 12.93. | Оптимизация работы систем водоподготовки, снижение энергозатрат на технологические нужды ХВО |  |  |  |
| 12.94. | Реконструкция системы ГВС от котельной №9 с переходом с 2-х трубной на 4-х трубную систему |  |  |  |
| 12.95. | Замена счетчиков газа типа РГ на современные узлы учета газа |  |  |  |
| 12.96. | Замена устаревших счетчиков воды на автоматизированные узлы учета |  |  |  |
| 12.97. | Энергетическое обследование системы теплоснабжения г.Зерноград |  |  |  |
| 12.98. | Оснащение котельных автоматизированными узлами учета тепловой энергии |  |  |  |
| 12.99. | Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в малоэтажной застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях |  |  |  |
| 12.100. | Замена изношенных теплотрасс на пенополиуретановые трубы |  |  |  |
| 12.101. | Оснащение объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации |  |  |  |
| 12.102. | Улучшение качества связи, расширение списка услуг в данной сфере |  |  |  |
| 12.103. | Установка новой АТС на территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград |  |  |  |
| 10.104. | Прокладка магистральных кабелей связи по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград |  |  |  |
| 12.105. | Прокладка кабелей малой емкости по территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград |  |  |  |
| 12.106. | Установка дополнительных распределительных шкафов и кабельных ящиков на территории проектируемой застройки планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград |  |  |  |
| 12.107. | Установка новой АТС на территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград |  |  |  |
| 12.108. | Прокладка магистральных кабелей связи по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград |  |  |  |
| 12.109. | Прокладка кабелей малой емкости по территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград |  |  |  |
| 12.110. | Установка дополнительных распределительных шкафов и кабельных ящиков на территории проектируемой застройки планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград |  |  |  |
| 12.111. | Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в северо-восточной части п.Кленовый |  |  |  |
| 12.112. | Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в северной части п.Комсомольский |  |  |  |
| 12.113. | Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в восточной части х.Ракитный |  |  |  |
| 12.114. | Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в южной части п.Шоссейный |  |  |  |
| 12.115. | Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в южной части п.Экспериментальный |  |  |  |
| 12.116. | Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в южной части п.Зерновой |  |  |  |
| 12.117. | Прокладка кабелей малой емкости и установка дополнительных кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в восточной части х.Каменный |  |  |  |
| 12.118. | Соблюдение охранных зон воздушных и кабельных линий связи |  |  |  |
| 12.119. | Установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС |  |  |  |
| 12.120. | Обеспечение населения пунктами коллективного доступа к сети Интернет |  |  |  |
| 12.121. | Установка дополнительных таксофонов |  |  |  |
| 12.122. | Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и населения |  |  |  |
| 13. В части охраны окружающей среды |
| 13.1. | Оказание содействия реализации на территории федеральных региональных и районных целевых программ в области охраны окружающей среды |  |  |  |
| 13.2. | Обеспечение административными мерами подготовки экологического обоснования при разработке инвестиционных проектов на территории поселения |  |  |  |
| 13.3. | Обеспечения административными мерами выполнения собственниками предприятий – загрязнителей окружающей среды – мероприятий по благоустройству и озеленению санитарно-защитных зон |  |  |  |
| 13.4. | Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий |  |  |  |
| 13.5. | Подготовка нормативного документа, определяющего приоритет в выделении земли под строительство «экологичным» промышленным предприятиям и отраслям промышленности |  |  |  |
| 13.6. | Широкое использование альтернативных источников энергии |  |  |  |
| 13.7. | Увеличение площади «зеленых островков» на территории поселения (парков, скверов, бульваров, аллей) из пород деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к техногенному воздействию |  |  |  |
| 13.8. | Организация контроля и запрета на сжигание бытовых и производственных отходов на свалках, на улицах и во дворах местных жителей пожнивных остатков на полях |  |  |  |
| 13.9. | Организация регулярной уборки и полива из спецмашин для снижения пылевой нагрузки на улицах |  |  |  |
| 13.10. | Обеспечение информирования населения об ограничениях, связанных с режимом охраны водоёмов и подземных вод на территории муниципального образования |  |  |  |
| 13.11. | Информирование органов охраны порядка о фактах нарушения природоохранного законодательства субъектами, ведущими хозяйственную деятельность на территории городского поселения |  |  |  |
| 13.12. | Обеспечение выполнения мероприятий, связанных с охраной водных систем, при подготовке проектов планировки и межевания, размещении объектов капитального строительства |  |  |  |
| 13.13. | Приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |
| 13.14. | Обеспечение выноса из границ прибрежных защитных полос водоёмов потенциальных источников загрязнения |  |  |  |
| 13.15. | Обеспечение выноса из границ II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения |  |  |  |
| 13.16. | Проведение работ по ликвидация и тампонажу неэксплуатируемых скважин |  |  |  |
| 13.17. | Регулирование застройки населенного пункта с условием максимально возможного сохранения естественных путей поверхностного стока с их территории |  |  |  |
| 13.18. | Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей |  |  |  |
| 13.19. | Подготовка обоснований с точки зрения охраны подземных вод и оценки влияния объекта на подземные воды и геологическую среду при выборе площадок для размещения объектов - потенциальных загрязнителей |  |  |  |
| 13.20. | Проведение работ по определению истощённых и деградированных земель |  |  |  |
| 13.21. | Снижение хозяйственной нагрузки на территориях истощенных и деградированных земель |  |  |  |
| 13.22. | Проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах, защиту почв от дефляции и засоления |  |  |  |
| 13.23. | Рекультивация нарушенных земель, недействующих свалок, стихийных свалок и полигонов бытовых отходов, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности |  |  |  |
| 14. В части организации мусороудаления и мусоропереработки |
| 14.1. | Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) |  |  |  |
| 14.2. | Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения |  |  |  |
| 14.3. | Организация в поселении раздельного сбора мусора |  |  |  |
| 14.4. | Определение места для размещения скотомогильника на территории муниципального образования с соблюдением условия расположения его не ближе 1000 м к населённым пунктам |  |  |  |
| 14.5. | Резервирование земельного участка для размещения скотомогильника |  |  |  |
| 14.6. | Строительство скотомогильника на территории муниципального образования (ориентировочно к востоку от п.Прудовой) |  |  |  |
| 15. В части инженерной подготовки территории |
| 15.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации в г.Зерноград и п.Дубки |  |  |  |
| 15.2. | Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей и проектируемой застройки в г.Зерноград и п.Дубки |  |  |  |
| 15.3. | Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации западнее западной окраины г.Зерноград, в районе действующих канализационных очистных сооружений. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Малый Хомутец |  |  |  |
| 15.4. | Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации южнее северо-западной окраины г.Зерноград. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Старый Хомутец |  |  |  |
| 15.5. | Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации севернее северной окраины г.Зерноград. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть на поля фильтрации |  |  |  |
| 15.6. | Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации севернее северо-восточной окраины г.Зерноград. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в близлежащую балку |  |  |  |
| 15.7. | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе западной окраины х.Ракитный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Кагальник |  |  |  |
| 15.8. | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе северо-западной окраины п.Шоссейный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Хомутец |  |  |  |
| 15.9. | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе северной окраины х.Каменный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Мечетка |  |  |  |
| 15.10. | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе южной окраины п.Кленовый. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в канал |  |  |  |
| 15.11. | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе восточной окраины п.Комсомольский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в близлежащий водоем |  |  |  |
| 15.12. | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе юго-западной окраины п.Зерновой. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Старый Хомутец |  |  |  |
| 15.13. | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе юго-западной окраины п.Экспериментальный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Хомутец |  |  |  |
| 15.14. | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в районе западной окраины п.Прудовой. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Мечетка |  |  |  |
| 16. В части благоустройства территории |
| 16.1. | Реконструкция и ремонт существующих искусственных покрытий |  |  |  |
| 16.2. | Строительство новых покрытий с более широким применением современных материалов и технологий |  |  |  |
| 16.3. | Подготовка проекта и установка въездных знаков для города Зернограда и сельских населенных пунктов в составе муниципального образования |  |  |  |
| 16.4. | Установка малых архитектурных форм для детей и подростков - детские, игровые, спортивные площадки |  |  |  |
| 16.5. | Установка малых архитектурных форм в центрах населенных пунктов, местах массового скопления и отдыха населения |  |  |  |
| 16.6. | Реконструкция существующих зеленых насаждений общего пользования на территории улиц и скверов, придомовых территориях, организация пешеходных озелененных аллей |  |  |  |
| 16.7. | Реконструкция существующих зеленых насаждений ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, больницы, учреждений культуры |  |  |  |
| 16.8. | Реконструкция существующих зеленых насаждений производственных, коммунальных и транспортных территорий |  |  |  |
| 16.9. | Благоустройство сквера в районе существующего планировочного образования «Северный-2» в северной части города Зерноград |  |  |  |
| 16.10. | Благоустройство сквера в районе существующего планировочного образования «Центральный» в центральной части города Зерноград в районе пересечения ул.им.Высоцкого и ул.Машиностроителей |  |  |  |
| 16.11. | Благоустройство сквера в районе существующего планировочного образования «Центральный» в центральной части города Зерноград в районе пересечения ул.им.Чкалова и ул.им.Тельмана |  |  |  |
| 16.12. | Благоустройство парковой территории в районе существующего планировочного образования «Центральный» в центральной части города Зерноград в районе пересечения ул.Специалистов и ул.Мира |  |  |  |
| 16.13. | Организация сквера в районе проектируемого планировочного образования «Северный-3» в северной части города Зерноград |  |  |  |
| 16.14. | Организация сквера в районе проектируемого планировочного образования «Новый поселок-1» в южной части города Зерноград |  |  |  |
| 16.15. | Организация парковой территории в южной части п.Зерновой |  |  |  |
| 16.16. | Организация парковой территории в центральной части х.Каменный в районе пересечения ул.Новая и ул.Мичурина |  |  |  |
| 16.17. | Организация парковой территории в центральной части п.Кленовый в районе ул.Подбельского |  |  |  |
| 16.18. | Организация парковой территории в западной части п.Комсомольский в районе ул.Тургенева |  |  |  |
| 16.19. | Организация парковой территории в западной части п.Прудовой в районе ул.Молодежная |  |  |  |
| 16.20. | Организация парковой территории в центральной части п.Шоссейный в районе пересечения ул.Пугачева и ул.Центральная |  |  |  |
| 16.21. | Организация парковой территории в северо-восточной части п.Экспериментальный в районе ул.Комарова |  |  |  |
| 16.22. | Организация парковой территории в южной части п.Экспериментальный в районе ул.Гагарина |  |  |  |
| 16.23. | Организация парковой территории в восточной части х.Ракитный по ул.Заречная |  |  |  |
| 16.24. | Организация пешеходных озелененных аллей и бульваров |  |  |  |
| 16.25. | Формирование системы озеленения при строительстве общественно значимых объектов |  |  |  |
| 16.26. | Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения |  |  |  |
| 16.27. | Реконструкция имеющихся сетей наружного освещения и восстановление нормируемого освещения в существующей застройке |  |  |  |
| 16.28. | Обеспечение нормируемого уровня освещения улиц населенных пунктов Зерноградского городского поселения |  |  |  |
| 16.29. | Устройство автоматической системы освещения, работающей в различных режимах - сумерки, полное освещение, дежурное освещение |  |  |  |
| 17. В части реализации генерального плана |
| 17.1. | Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки Зерноградского городского поселения. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу |  |  |  |
| 17.2. | Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана |  |  |  |
| 17.3. | Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков) |  |  |  |
| 17.4. | Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |
| 17.5. | Корректировка настоящего генерального плана в период с 2020 по 2021гг. с определением расчётных сроков нового генплана: исходный год – 2020, расчётный срок – 2040г., перспектива – 2050г. |  |  |  |

# Последовательность, содержание и цель разработки планировочной документации.

| № п/п | Вид документации | Цель и содержание документа | Согласование | Публичные слушания | Утверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план муниципального образования | Обеспечение устойчивого развития на основе оптимального баланса размещения и распределения функциональных эон | Согласования проводятся исполнительными органами власти РФ, субъектов РФ, органами самоуправления соседних муниципальных образований в случае изменения условий функционирования объектов федерального, регионального и местного значения, расположенных на данной или сопредельной территории. | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. | Представительный орган местного самоуправления |
| 2. | Правила землепользования и застройки на территорию муниципального образования или его часть. | Выделение территориальных зон и групп участков различного назначения с едиными для каждого вида функционального использования участков градостроительными регламентами | Согласование не требуется Уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет проверку на соответствие требованиям технических регламентов Генеральному плану, другим документам территориального планирования. | То же, в том числе и в случае размещения или реконструкции отдельного объекта капитального строительства с отклонениями от градостроительного регламента. | То же. |
| 3. | Проект планировки территории | Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их планируемого развития, распределение земельных участков по видам использования. | Согласования не требуются. Уполномоченным органом, выпустившим решение о разработке проекта планировки, проводится проверка на соответствие техническим и градостроительным регламентам с учетом границ территории объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территории | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов культурного строительства. | Документация по планировке территорий, представленная уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, утверждается соответственно: Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, главой местной администрации. |
| 4. | Проект межевания территории | Установление границ застроенных и незастроенных земельных участков, а также границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капстроительства. | То же | То же | То же |
| 5. | Градостроительный план земельного участка | Установление разрешенных видов использования. Указание границ земельного участка, зон действий публичных сервитутов, сведения о расположенных на участке объектах капстроительства и их параметров (в т.ч. объектов культурного наследия), условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. | Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований на основании утвержденных проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки в пределах подведомственной территории. |